Генеральный план 
сельского поселения Чуровское Шекснинского муниципального района

Положение о территориальном планировании

Внесение изменений на основании Постановления Администрации Сельского поселения Чуровское от 20.07.2020 года №59 «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Чуровское»., Постановления Администрации Сельского поселения Чуровское от 20.07.2020 года №58 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Чуровское».

2020 г.

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

I. Текстовая часть.

II. Графическая часть

- Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Чуровское (М 1:10 000).

- Карта функциональных зон сельского поселения Чуровское (М 1:10 000).

- Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Чуровское (М 1:10 000).

Данным проектом изменений Генерального плана сельского поселения Чуровское, в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Муниципальному контракту на выполнение  работ по внесению изменений в Генеральный план сельского поселения Чуровское Шекснинского муниципального района) были внесены следующие изменения:

- изменена функциональная зона земельных участков с кадастровыми номерами 35:23:0203063:126 и 35:23:0203063:128 с «Улично-дорожной сети и сооружений инженерной инфраструктуры» на зону «Жилая застройка»;

- изменена функциональная зона земельного участка 35:23:0203073:341 с «Земли сельскохозяйственного назначения» на функциональную зону «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»;

- приведена в соответсвие с данными Единого государсвенного реестра недвижимости санитарно-защитная зона от производственного объекта, размещенного на земельном участке с кадастровым номером 35:23:0202038:334;

- были подготовлены карт (планы) границ следующих населенных пунктов: д.Норовка, д. Ильинское, д. Лысково, д. Мышкино, д. Васильево, д. Высоково, д. Демсино, д. Кукино, д. Семкино.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ	5

I. Цели и задачи территориального планирования.	5

II. Проектная организация территории поселения, мероприятия по территориальному планированию и этапы их реализации.	6

1.Проектное землепользование поселения (внесены изменения).	6

2. Общая характеристика проектного решения.	9

3. Система культурно-бытового обслуживания населения.	9

4. Территории жилой застройки.	14

5. Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон (внесены изменения).	15

6. Внешний транспорт. Дороги, улицы, транспорт поселения.	19

7. Ландшафтно-рекреационные территории.	22

8. Инженерная подготовка и защита территории.	22

9. Мероприятия по снижению масштабов чрезвычайных ситуаций и  ущерба от них.	23

III. Инженерные сети.	24

1. Инженерные сети.	24

1. Водоснабжение.	24

2. Водоотведение и санитарная очистка территории.	48

3. Теплоснабжение.	53

4. Газоснабжение.	60

5. Электроснабжение.	66

6. Телефонизация. Телевидение.	74

IV. Технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Чуровское. (внесены изменения)	75

## ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

## I. Цели и задачи территориального планирования.

Генеральный план – основной документ территориального планирования на территории муниципального образования, целью которого является установление основных параметров и стратегии перспективного развития на 20 лет в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Концепцией пространственного развития РФ, с учетом документов территориального планирования РФ и Вологодской области, архитектурно-строительными и градостроительными нормативными документами.

Решения, которые принимаются в документе территориального планирования, адресуются не только органам власти, но и другим субъектам градостроительного развития – предприятиям, общественным организациям, различным рыночным структурам.

Цель территориального планирования – определение функционального назначения территорий сельского поселения Чуровское, установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, зон с особыми условиями использования территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета согласованности документов территориального планирования Вологодской области и муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением Чуровское.

Основными задачами территориального планирования являются:

- разработка предложений по функциональному зонированию территории;

- реорганизация территорий населенных пунктов поселения путем реконструкции существующей застройки, а также создания новой современной застройки на свободных территориях, обеспечивающей комфортные условия проживания;

- развитие производственно-хозяйственного комплекса с увеличением численности рабочих мест, современной организации производственной среды;

- насыщение территории объектами социальной инфраструктуры;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- совершенствование транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания;

- формирование рекреационной среды, объектов туристической инфраструктуры;

- сохранение выявленных объектов культурного наследия;

- сохранение лесопаркового окружения населенных пунктов муниципального образования;

- улучшение экологической ситуации;

- установление и изменение границ населенных пунктов сельского поселения.

## II. Проектная организация территории поселения, мероприятия по территориальному планированию и этапы их реализации.

### 1.Проектное землепользование поселения (внесены изменения).

#### Землепользование.

Согласно данному генеральному плану сельское поселение Чуровское к концу расчетного срока должно представлять планировочное образование с четким функциональным зонированием территории.

Изменения 2017 года внесены на основании Постановления администрации сельского поселения Чуровское от 20 июля 2017 года № 50 и письма №217 от 28. 11 2017 года.

Внесены изменения:

- произведен перевод  земельного участка около поселка Береговой  размером 2 га, из земель запаса на отдых и рекреация, вид для охоты и рыбалки;

- произведен перевод земельного участка около деревни Перхино площадью 10.3 га из земель сельскохозяйственного производства в земли промышленности;

- участок между кладбищами площадью переведен из земель сельхозназначения СХ-1 под кладбище ПП-3;

- приведены охранные зоны в соответствие с кадастровым учетом с Чуровское (на участке усадебной застройки электролиния 10кВт. Указана неправильно ) , в п. Подгорный  земельный участок с кадастровыми номерами :

35:23:0202036:833; 832; 334; 337; 171; 34; 242; 4; 3; 2; 37; 221; 123; 254;   изменить  зону   С-1  на  зону Ж-1) ; КВЗУ ЗУ: 35:23:0202036:171,34, 4,3,2,37 представлены не были

-   уменьшена зона  подтопления  по д. Малинуха;

- в  каждой  зоне  коммунальное  обслуживание сделано  основным  видом  разрешенного  использования, а не  вспомогательным;

-  добавлен вид  разрешенного  использования земельных  участков:

под хозпостройки, гаражи, погреба.

- в правилах землепользования и застройки классификатор видов решённого использования земельных участков приведен в соответствии с последними изменениями.

Внесены изменения в проектное землепользование:

- в части присоединения земельного участка с кадастровым номером 35:23:0202054:90 в земли населенных пунктов д. Лысково площадью 7 га;

- изменения категории земельного участка с кадастровым номером 35:23:0203073:222 из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики …. (площадь 12,2га);

- изменения категории земель сельскохозяйственного назначения (площадь 7,0га) и земель запаса (площадь 3,2га) в земли промышленности, энергетики…в районе д. Старово и Борисово для разработки карьеров

- изменения категории земель сельскохозяйственного назначения (площадь 1,7га) и земель запаса (площадь 2,4га) в земли промышленности, энергетики… на левом берегу руч.Сухари, слева от дороги Борисово-Старово (земельный участок из кадастрового квартала 35:23:0202056).

- изменения категории земельных участков с кадастровыми номерами 35:23:0000000:238, 35:23:0202056:374, 35:23:02020056:375, 35:23:0203073:376 и прилегающих к ним свободных территорий из земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения (общая площадь 41,8га).

- изменения категории земель сельскохозяйственного назначения (площадь 9,5га) в земли промышленности, энергетики… согласно топоплана горного отвода для разработки карьера «Перхино» Пришекснинского месторождения для ООО «Карьер Шексна».

- изменения в границы д. Улошково (письмо администрации сельского поселения Чуровское от 18.03.2015 № 54 об исключении участка под кладбище). Д. Улошково состоит из двух частей. Граница части д. Улошково (в восточном направлении от дороги Шексна-Сизьма) откорректирована по данным Росреестра (увеличилась на 0,13га). Из границы части д. Улошково (в западном направлении от дороги Шексна-Сизьма) исключен участок под кладбище и произведена корректировка по данным Росреестра (уменьшилась на 1,07га).

- исправлены технические ошибки ( земельные участки с № 35:23:0202056:10, 35:23:0202056:361 , 35:23:0202056:358, 35:23:0202056:360, 35:23:0202056:357 переведены в земли промышленности)

- уточнены границы населенных пунктов в соответствие со сведениями, полученными из филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по Вологодской области»

-  уточнены границы месторождений полезных ископаемых.

Изменения 2020 года внесены на основании Постановления Администрации Сельского поселения Чуровское от 20.07.2020 года №59 «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Чуровское»., Постановление Администрации Сельского поселения Чуровское от 20.07.2020 года №58 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Чуровское».

Внесены изменения:

- - изменена функциональная зона земельных участков с кадастровыми номерами 35:23:0203063:126 (площадь 2610 кв.м.) и 35:23:0203063:128 (площадь 3420 кв.м.) с «Улично-дорожной сети и сооружений инженерной инфраструктуры» на зону «Жилая застройка»;

- изменена категории земель сельскохозяйственного назначения (площадь 18,2 га) на Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного согласно топоплана горного отвода для разработки карьера для ООО «Шексна плюс»;

- уточнены границы населенных пунктов в соответствие со сведениями, полученными из филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по Вологодской области»

Распределение территорий по видам использования произведено на основании данных генерального плана сельского поселения Чуровское утвержденного Решением №26 Совета сельского поселения от 26 июня 2014 года, а также в результате обмера чертежей и отображено в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

| №№ п/п | Наименование территории | Площадь территории по утвержденному генплану и обмеру чертежа, га | Проектируемая и откоорректированная площадь территории на Р.С. , га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов |
| 1 | с. Чуровское | 146,28 | 146,28 |
| 2 | п. Береговой | 19,32 | 19,32 |
| 3 | д. Борисово | 10,63 | 10,63 |
| 4 | д. Бугры | 10,57 | 10,57 |
| 5 | д. Васильево | 17,15 | 17,15 |
| 6 | д. Высоково | 14,18 | 14,18 |
| 7 | д. Гологузка | 4,71 | 4,71 |
| 8 | д. Демсино | 46,49 | 46,49 |
| 9 | д. Дуброва | 16,71 | 16,71 |
| 10 | д. Елесино | 7,09 | 7,09 |
| 11 | д. Ельцово | 2,19 | 2,19 |
| 12 | д. Игумново | 48,80 | 48,80 |
| 13 | д. Ильинское | 3,48 | 3,48 |
| 14 | д. Келбуй | 14,67 | 14,67 |
| 15 | д. Кукино | 10,97 | 10,97 |
| 16 | д. Курья | 10,00 | 10,00 |
| 17 | д. Лысково | 15,89 | 15,89 |
| 18 | д. Малинуха | 46,71 | 46,71 |
| 19 | д. Михайловское | 13,51 | 13,51 |
| 20 | д. Мокрица | 1,74 | 1,74 |
| 21 | д. Мыс | 13,12 | 13,12 |
| 22 | д. Мышкино | 11,64 | 11,64 |
| 23 | д. Норовка | 8,06 | 8,06 |
| 24 | д. Пахомово | 15,51 | 15,51 |
| 25 | д. Перхино | 6,49 | 6,49 |
| 26 | д. Пестово | 15,76 | 15,76 |
| 27 | д. Плешаково | 5,74 | 5,74 |
| 28 | д. Пограево | 10,88 | 10,88 |
| 29 | д. Подгорный | 39,21 | 39,21 |
| 30 | д. Потрекичево | 5,10 | 5,10 |
| 31 | д. Разбуй | 17,76 | 17,76 |
| 32 | д. Речная Сосновка | 39,70 | 39,70 |
| 33 | Рзд. Роща | 2,66 | 2,66 |
| 34 | д. Селецкая | 34,10 | 34,10 |
| 35 | д. Сельца | 9,92 | 9,92 |
| 36 | д. Семкино | 10,13 | 10,13 |
| 37 | д. Слизово | 68,9 | 68,9 |
| 38 | д. Старово | 12,19 | 12,19 |
| 39 | д. Улошково (состоит из 2 частей) | 5,22 (в З направлении от дороги) 45,48 (в В направлении от дороги) | 5,22 (в З направлении от дороги) 45,48 (в В направлении от дороги) |
| 40 | д. Федорово | 8,31 | 8,31 |
|  | Итого по землям населенных пунктов: | 846.97 | 846.97,33 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения |
| 1. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения: | 305,16 | 335,66 |
| Земли сельхозназначения |
| 1. | Земли сельхозназначения | 13980,73 | 13950,23 |
| Земли лесного фонда |
| 1. | Земли лесного фонда | 0 | 0 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов |
| 1. | Земли особо охраняемых природных территорий | 0 | 0 |
| Земли запаса |
| 1. | Земли запаса | 1433,78 | 1431,78 |
| Земли водного фонда |
|  | Земли водного фонда | 0 | 0 |
|  | Итого по СП Чуровское | 16557,00 | 16557,00 |

### 2. Общая характеристика проектного решения.

Сельское поселение Чуровское  находится в центре Шекснинского района Вологодской области с административным центром в с. Чуровское.

Этот населенный пункт  является крупным обшественным и производственным центром. Общая схема расселения сельского поселения  не меняется.

Разработка генерального плана сельского поселения тесно увязана с оценкой его экономико-географического, социального, промышленного и природного потенциала.

При этом при проработке общих направлений территориального развития различных территорий также учитывались:

- предельно допустимые нагрузки на окружающую среду;

- рациональное использование территориальных ресурсов;

- обеспечение наиболее благоприятных условий жизни населения;

- сохранение естественной экологической среды.

В основе проектного решения лежит четкое функциональное зонирование территорий сельского поселения.

В с. Чуровское находится церковь, в д. Демсино - часовня.

В западной части территории поселения – Шекснинское водхранилище. Основная масса населенных пунктов расположена в центральной, южной части поселения и вдоль водохранилища. На водохранилище пребполагается разместить туристические объекты различной направленности.

Согласно проекту генерального плана существующая планировочная структура населенных пунктов в основном сохранится и получит дальнейшее развитие.

В настоящий момент часть жилой застройки расположена за существующими границами населенных пунктов. Настоящим генеральным планом предусмотрено включение застройки в границы населенных пунктов, за счет чего возрастает площадь земель населенных пунктов.

Выделены приоритетные населенные пункты для развития на расчетный срок: с. Чуровское, п. Береговой,д. Демсино,д. Игумново, д. Малинуха, д. Подгорный, д. Речная Сосновка, д. Селецкая, д. Слизово, д. Улошково.Данные населенные пункты обладают возможностью территориального развития и расположены в пределах транспортной доступности.

### 3. Система культурно-бытового обслуживания населения.

Для удовлетворения потребности населения сельского поселения Чуровское в учреждениях культурно-бытового назначения генеральным планом предусматривается единая система обслуживания.

Все учреждения делятся по характеру использования на учреждения повседневного (детские сады, школы, предприятия торговли) и эпизодического использования (медицинские учреждения, культурно-досуговые центры, спортивные сооружения, предприятия общепита, бытового обслуживания и т.п.) и распределены, исходя из потребности в них, по всей территории муниципального образования.

Расчет нормативной вместимости зданий произведен на основании принятой данным проектом структуры населения,  на основании статистических и демографических данных.

При расчете численности населения поселения была принята численность постоянно проживающего населения на первую очередь – 2245 человек, на расчетный срок – 2900 человек.

Проектом предлагается размещение  учреждений обслуживания:

- в составе общественных центров;

- на территориях жилых кварталов;

- на обособленных участках.

Крупные общественные центры исторически сложились: в с. Чуровское – административном центре сельского поселения Чуровское, в п. Подгорный, д. Малинуха, д. Слизово, д. Селецкая, д. Речная Сосновка.

Расчет учреждений культурно-бытового приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| №пп | Название населенного пункта | Численность населения пост/дачники | Клуб, дом культуры, мест | Дет. сад, мест | Школа, мест | ФАП | Магазин | Пункт питания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | 1 оч. | Р.С. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | С. Чуровское | 620/23 | 795/130 | 1320/140 | Чуровский ДК на 80 мест, ДК на 600 мест с библиотекой (проект на Р.С.) | Существ. детский сад «Черемушки» на 50 мест (45 фактич.). Д/cад на 40 мест(проект на 1 очередь) | Существ БОУ «Чуровская СОШ» на 256 (116 фактич.) | Существ. Чуровский ФАП на 45 (45 фактич.), Молочная кухня (проект на 1 очередь), Скорая помощь (проект на 1 очердь) | Продовольств. магазин – 231,7м2; Промтоварный магазин; Магазин «Виктория» смешанные товары; Торговый павильон-ритуальные услуги; Магазин смешанных товаров (проект 1 очередь) | Кафе на 25 мест(проект на 1 очередь) |  |
| 2. | П. Подгорный | 553/5 | 558/10 | 573/25 | Существ. Подгорновский ДК на 50 мест, ДК на 300 мест с библиотекой (проект на 1 очередь) | Существ. детский сад на 32 мест (32 фактич.) | - | - | Магазин смешанные товары -56,4 м2 ; Магазин смешанные товары; |  |  |
| 3. | д.Малинуха | 144/40 | 149/45 | 164/60 | - | - | - | - | Магазин смешанные товары- 114,94 м2; |  |  |
| 4. | д.Слизово | 346/15 | 353/25 | 370/54 | Существ. Слизовский ДК на 76 мест | -Д/сад на 25 мест(проект на Р.С.) | Существ. Школа-детский сад на 40 чел | Существ. Слизовский ФАП на 24(25 фактич.) (капитальный ремонт) | Магазин смешанные товары -264, 6 м2; ИП Быстров А. М. Магазин смешанные товары; ИП Федоров Продовольственный магазин; | - | - |
| 5. | с.Селецкая | 70/8 | 75/18 | 90/48 | - | - | - | Существ. Келбуйский ФАП | - |  |  |
| 6. | д.Речная Сосновка | 16/16 | 22/21 | 39/35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | д.Игумново | 20/11 | 25/15 | 40/31 |  |  |  |  | Магазин -50 м2(проект на 1 очередь) |  |  |
| 8. | д.Демсино | 83/10 | 88/15 | 103/29 |  |  |  |  | Магазин -50 м2(проект на Р.С.) |  |  |
| 9. | д. Улошково | 43/8 | 45/11 | 53/11 |  |  |  |  | Магазин -50 м2(проект на Р.С.)) |  |  |

Таблица 3.1..(продолжение)

| № пп | Название населенного пункта | Библиотека, фонд/мест | Администрация, здание | Отделение связи, банки | Стадионы, спортивные залы | Аптеки | Бытовое обслуживание | Баня | Прочее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | С. Чуровское | Сущ. Библиотека | Контора МУП «Чуровское коммунальное хозяйство»; Администрация сельского поселения Чуровское ; | Существ. почта | Стадион 0.6 Га Спортплощадки-2 га(проект на 1 очередь), ФОК со спортзалом на 800 м2(проект на 1 очередь) | Аптека (проект 1 очередь) | КБО (проект) | Баня на 30 мест | Гостиница на 25 мест(проект), Мемориал (проект), поклонный крест (проект), на 1 очередь Пождепо (проект) |
| 2. | Д. Демсино | - |  |  |  |  |  | - | Парк-питомник (проект на 1 очередь) |
| 3. | Д. Слизово | Сущ. Библиотека | Дом механизатора отделения Слизово ЗАО «Шексна» | Существ. почта |  |  |  |  |  |
| 4. | П. Подгорный |  | Контора ЗАО «Шекснинская сельхозхимия»; Контора ОАО «Шекснинская сельхозтехника»; |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Малинуха | Сущ. Библиотека |  |  |  |  |  |  | Туристическая база (проект 1 очередь) |

Предусмотреть реконструкцию церкви в с. Чуровское.

### 4. Территории жилой застройки.

Организация и выбор территории под жилую застройку на весь проектный период связан с рядом предполагаемых условий развития населенных пунктов поселения:

1. Намечается увеличение численности населения с 2019 человек до:

- на I очередь (2018год) – до 2245 человек;

- на расчетный срок (2033 год) – 2900 человек.

Так же намечается увеличение числа временнно проживающих с 414 человек до:

- на I очередь (2018год) – до 500 человек;

- на расчетный срок (2033 год) – 750 человек.

2. Увеличение жилищной обеспеченности с 15,87  до 35  на расчетный срок (на I очередь - 30 ).

Для временно проживающих  до 35  на расчетный срок (на I очередь - 35 ).

3.  Учет мероприятий по охране окружающей среды, куда входят: создание санитарно-защитных зон от промышленных и коммунально-складских предприятий; создание водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов.

Существующий жилой фонд составляет 49996 м2, обеспеченность жилым фондом – 15,87/43 , ветхий и аварийный фонд составляет – 6843 м2, что составляет 13,68 % от общей площади жилого фонда.

Показатели по жилому фонду сведены в таблицу 4.1.

Таблица 4.1

| № п/п | Показатели | Площадь, тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Существующий жилой фонд | 49,99 |
| 2. | Убыль существующего жилого фонда на расчетный срок (30 % при норме 1,5 % в год) | 14,99 |
| 3. | Сохраняемый жилой фонд | 28,154 |
| 4. | Потребность в жилом фонде (при обеспеченности 35 м2/чел) на расчетный срок | 127,75 |
| 5. | Объем нового жилищного строительства, в том числе требующего реконструкции или компенсационного строительства | 88,67 |

В настоящее время процентное соотношение существующего жилого фонда по видам застройки представлено в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| № п/п | Типы домов | Общая площадь жилого фонда, тыс.м2 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усадебная застройка | 31,196 | 62,40 |
| 2. | Многоквартирная застройка | 18,799 | 37,60 |

В сельском поселении значительно преобладает усадебная застройка. Новое жилищное строительство в последние годы ведется достаточно активно.

Проектом предлагается строительство нового жилья различных типов в соотнощении: 20% в многоквартирных домах, 80% - в усадебных.

Ожидаемая численность населения, средняя обеспеченность жилым фондом, жилой фонд по расчетным периодам сведены в таблицу 4.3.

Таблица 4.3.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Исходный год - 2013 | Расчетные периоды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь – 2018г. | Расчетный срок – 2033 г. |
| 1. | Численность населения | чел. | 2433 | 2745 | 3650 |
| 2. | Средняя жилая обеспеченность |  | 15,87/43 | 30/35 | 35/35 |
| 3. | Жилой фонд | тыс. м2 | 49,996 | 85,35 | 127,75 |

Средний состав семьи по поселению равен – 2,77 человека.

Квартира на среднестатистическую семью к концу расчетного срока составит 97 м2.

Таким образом, потребуется строительство 914 новых квартир, с  учетом замены ветхого аварийного фонда.

Для проектирования принимаем:

площадь участка усадебной застройки ≈ 0,15 га,

этажность многоквартирной застройки – 2 - 4 этажа.

На I очередь: 228 квартиры – 42.78 га

182 квартир (в усадебной застройке) × 0,23 га = 41.86 га

46 квартир (в многоквартирной застройке) × 0,02 га = 0,92 га

На расчетный срок: 914 квартиры – 171,79, из них:

731 квартир (в усадебной застройке) × 0,23 га = 168,13 га

183 квартир (в многоквартирной застройке) × 0,02 га = 3,66 га

Таким образом, площадь под развитие селитебной зоны составит порядка 171.79 га.

### 5. Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон (внесены изменения).

Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон находятся в основном за границами населенных пунктов.

Планировочная структура производственной зоны определена предложенными проектом зонированием  и экономической базой развития поселения, а также экологическими требованиями.

Проектом сохраняются существующие производственные зоны в населенных пунктах и рядом  с ними с более четким функциональным зонированием и созданием санитарно-защитных зон.

Сводные данные по размещению промышленных и коммунально-складских предприятий приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| № п/п | Наименование предприятий | Размер площадки, га | Санитарно-зашитная зона, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По норм. документам | По проекту |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Село Чуровское |  |  |  |  |
| 1. | Цех Шекснинского маслозавода | Нет данных | 100 | 100 |  |
| 2. | Животноводческий комплекс в С-З части с. Чуровское на 820 голов крс и 103 головы молодняка | -//- | 300 | 300 |  |
| 3. | Чуровская ферма в З части около с. Чуровское на 732 головы молодняка | -//- | 300 | 300 |  |
| 4. | Телятник около д. Малинуха на 230 голов молодняка | -//- | 300 | 300 |  |
| 5. | Силосная траншея у АВМ | -//- | 50 | 50 |  |
| 6. | Силосная траншея у АВМ | -//- | 50 | 50 |  |
| 7. | Силосная траншея у животноводческого комплекса | -//- | 50 | 50 |  |
| 8. | Силосная траншея у животноводческого комплекса | -//- | 50 | 50 |  |
| 9. | Силосная траншея у животноводческого комплекса | -//- | 50 | 50 |  |
| 10. | Навес сенной за животноводческим комплексом с. Чуровское | -//- | 50 | 50 |  |
| 11. | Зерновой комплекс около с. Чуровское | -//- | 50 | 50 |  |
| 12. | Семенной склад (на территории зернового комплекса) | -//- | 50 | 50 |  |
| 13. | Семенной склад (на территории зернового комплекса) | -//- | 50 | 50 |  |
| 14. | Фуражный склад (на территории зернового комплекса) | -//- | 50 | 50 |  |
| 15. | Гараж автопарка около с. Чуровское | -//- | 300 | 300 |  |
| 16 | Тракторный гараж | -//- | 300 | 300 |  |
| 17. | АЗС | -//- | 100 | 100 |  |
| 19. | Скотомогильник СПК «Нива»ур. Есино (ошибочно поставлен на учет) |  | - | - | На основании приказа № 239 от 30.11.2015 г. Управления ветенарии с государственной ветеренарной инспекцией Вологодской области «О внесении изменений в Реестр скотомогильников, распложенных на территории Вологодской области» |
| 20. | Кладбище «Лисья гора» |  | 100 | 100 |  |
| 21. | Карьер | строительная промышленность | I V | 100 |  |
| Деревня Улошково |  |  |  |  |
| 21. | Пилорама (не функционирует) | Лесопильное производство | 100 | 100 |  |
| Деревня Селецкая |
| 22. | Пилорама | Лесопильное производство | 100 | 100 |  |
| Деревня Слизово |
| 23. | Животноводческий комплекс для крс за дер. Слизово на 430 голов крс., 670 голов молодняка | с/х | 300 | 300 |  |
| 24. | Тракторный гараж | с/х | 300 | 300 |  |
| 25. | Зернокомплекс М-819 около д. Слизово | с/х | 50 | 50 |  |
| 26. | Семенной склад на территории зернокомплекса | с/х | 50 | 50 |  |
| 27. | Фуражный склад на территории зернокомплекса | с/х | 50 | 50 |  |
| 28. | Силосная траншея около д. Слизово | с/х | 50 | 50 |  |
| 29. | Силосная траншея на территории животноводческого комплекса | с/х | 50 | 50 |  |
| 30. | Силосная траншея около д. Слизово | с/х | 50 | 50 |  |
| Деревня Починок(бывшая) |
| 31. | Карьер Шекснинского ДРСУ | строительная промышленность | 100 | 100 |  |
| Поселок Подгорный |  |  | 100 |
| 32. | ЗАО «Шекснинская сельхозхимия» | строительная промышленность | 100 | 100 |  |
| 33. | ООО «Сельхозтехника» | ТО Автотранспорта | 100 | 100 |  |
| 34. | ООО «Сервис-Авто» | ТО Автотранспорта | 100 | 100 |  |
| 35. | Пилорама (проект) | Лесопильное производство |  | 100 |  |
| 36. | Цех по переработке древесины(проект) | производство фанерное и деталей деревянных изделий |  | 100 |  |
| 37. | Инвестиционная площадка (проект) |  |  | 300 |  |
| Вблизи деревни Перхино |
| 38. | Карьер (6 площадок) | строительная промышленность | I V | 100 |  |
| Около деревни Ильинское |  |
| 39 | «Полигон ТБО» | комунально-складская | II | 500 |  |

Внесены изменения

- изменения категории земельного участка с кадастровым номером 35:23:0203073:222 из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики …. (площадь 12,2га);

- изменения категории земель сельскохозяйственного назначения (площадь 7,0га) и земель запаса (площадь 3,2га) в земли промышленности, энергетики…в районе д. Старово и Борисово для разработки карьеров

- изменения категории земель сельскохозяйственного назначения (площадь 1,7га) и земель запаса (площадь 2,4га) в земли промышленности, энергетики… на левом берегу руч.Сухари, слева от дороги Борисово-Старово (земельный участок из кадастрового квартала 35:23:0202056).

- изменения категории земель сельскохозяйственного назначения (площадь 9,5га) в земли промышленности, энергетики…согласно топоплана горного отвода для разработки карьера «Перхино» Пришекснинского месторождения для ООО «Карьер Шексна».

В соответствие с СанПиН проектом предусмотрены санитарно –защитные  зоны -100 м от границы территории карьеров.

Внесены изменения:

- на основании приказа № 239 от 30.11.2015 г. Управления ветенарии с государственной ветеренарной инспекцией Вологодской области «О внесении изменений в Реестр скотомогильников, распложенных на территории Вологодской области» ошибочно поставлен на учет скотомогильник СПК «Нива»ур. Есино;

- изменить категорию земельного участка около бывшей деревни Починок, размером 14 га, земли сельскохозяйственного назначения изменить на земли промышленности, энергетики…..;

Изменения 2017 года внесены на основании Постановления администрации сельского поселения Чуровское от 20 июля 2017 года № 50 и письма № 110 от 26.07.2016 года, письма №217 от 28. 11 2017 года.

Внесены изменения:

- произведен перевод земельного участка около деревни Перхино площадью 10.3 га из земель сельскохозяйственного производства в земли промышленности;

- участок между кладбищами площадью переведен из земель сельхозназначения СХ-1 под кладбище ПП-3;

Изменения 2020 года внесены на основании Постановление Администрации Сельского поселения Чуровское от 20.07.2020 года №59 «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Чуровское»., Постановление Администрации Сельского поселения Чуровское от 20.07.2020 года №58 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Чуровское».

Внесены изменения:

- изменения категории земель сельскохозяйственного назначения (площадь 18,2 га) на Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного согласно топоплана горного отвода для разработки карьера для ООО «Шексна плюс».

### 6. Внешний транспорт. Дороги, улицы, транспорт поселения.

Предлагаемая проектом транспортная инфраструктура включает в себя сооружения внешнего транспорта, классификацию дорожной сети сельского поселения, улицы в населенных пунктах. Транспортное сообщение в сельском поселении Чуровское осуществляется  автомобильным и общественным  транспортом.

Формирование оптимальной маршрутной сети, обновление основных средств транспортных предприятий, строительство объектов транспортной инфраструктуры и т.д. будет способствовать развитию отрасли и благотворно скажется на развитии сельского поселения Чуровское в целом.

Цели развития транспортной инфраструктуры:

- развитие отрасли на основе нормативных документов, отвечающих условиям современной экономической системы;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения;

- повышение эффективности и безопасности функционировании транспорта;

Улучшение качества транспортного обслуживания населения может быть достигнуто посредством реализации следующих аспектов:

- формирование рынка транспортных услуг;

- оптимизация маршрутной сети.

Повышение эффективности и безопасности функционирования пассажирского транспорта может быть достигнуто посредством:

-улучшения состояния улично-дорожных сетей транспортных маршрутов;

-улучшения технико-эксплуатационных характеристик автодорог между поселениями, обустройства подъездов в твердом исполнении к населенным пунктам;

-создания условий для безопасного проезда по искусственным сооружениям (мостам, путепроводам, искусственным неровностям).

На стадии генерального плана решаются следующие вопросы:

- обеспечение безопасных транспортных связей со всеми населенными пунктами поселения, лесным массивом, с/х угодьями, а также с объектами и сооружениями внешнего транспорта;

- экологические проблемы – создание санитарно-защитных зон от крупных автодорог, защита от шума и загрязнения;

- создание новых транспортных связей.

Связь сельского поселения Чуровское с районным центром п.Шексна осуществляется по автодороге регионального значения с твердым покрытием (асфальт) Шексна- Сизьма. Расстояние до п. Шексна– 10 км. Связь с областным центром осуществляется по  федеральной автодороге Вологда-Тихвин-автомобильная дорога Р-21 «Кола», а также по железной дороге,  ближайшая станция – Шексна.

Аэропорт отсутствует. Вертолетных площадок нет.

Принятое проектом решение отражено в таблицах 6.1. и 6.2.

Таблица 6.1.

| №п/п | Наименование | Протяженность, км | Категория | Тип покрытия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | I оч. | Р.С. | Сущ. | I оч. | Р.С. | Сущ. | I оч. | Р.С. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Автодороги федерального значения |
| 1 | Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" | 9,7 | 9,7 | 9,7 | III | III | III | асфальт | асфальт | асфальт | реконструк ция на 1 оч. |
| Автодороги регионального или межмуниципального значения |
| 1. | А-114-Слизово- Пахомово с подъездом к д.Семкино | 5,7 | 5,7 | 5,7 | IV | IV | IV | асфальт | асфальт | асфальт | ремонт |
| 2. | А-114-Мыс | 1,4 | 1,4 | 1,4 | IV | IV | IV | Гравийно-песчаная | Гравийно-песчаная | Гравийно-песчаная | ремонт |
| 3. | Береговой-Лысково | 0,8 | 0,8 | 0,8 | V | V | V | Гравийно-песчаная | Гравийно-песчаная | Гравийно-песчаная | ремонт |
| 4. | Объезд с.Чуровское | 1,8 | 1,8 | 1,8 | IV | IV | IV | асфальт | асфальт | асфальт | ремонт |
| 5. | Петрекичево-Норовка-Кукино | 4,2 | 4,2 | 4,2 | IV | IV | IV | Асфальт, гравийно-песчаная | Асфальт, гравийно-песчаная | Асфальт, гравийно-песчаная | ремонт |
| 6. | Васильево-Высоково | 1,0 | 1,0 | 1,0 | IV | IV | IV | Гравийно-песчаная | Гравийно-песчаная | Гравийно-песчаная | ремонт |
| 7. | Рамешки-Гологузка | 3,8 | 3,8 | 3,8 | IV | IV | IV | Гравийно-песчаная | Гравийно-песчаная | Гравийно-песчаная | ремонт |
| 8. | Селецкая-Плешаково-Курья | 1,8 | 1,8 | 1,8 | V | V | V | Гравийно-песчаная | Гравийно-песчаная | Гравийно-песчаная | ремонт |
| 9. | Улошково-Разбуй | 1,4 | 1,4 | 1,4 | IV | IV | IV | Гравийно-песчаная | Гравийно-песчаная | Гравийно-песчаная | ремонт |
| 10. | Чуровское-Речная Сосновка | 7,5 | 7,5 | 7,5 | V | V | V | асфальт | асфальт | асфальт | ремонт |
| 11. | Чуровское-Старово | 0,8 | 0,8 | 0,8 | V | V | V | Гравийно-песчаная | Гравийно-песчаная | Гравийно-песчаная | ремонт |
| 12. | Чуровское-Игумново | 1,1 | 1,1 | 1,1 | V | V | V | Асфальт, гравийно-песчаная | Асфальт, гравийно-песчаная | Асфальт, гравийно-песчаная | ремонт |
| 13. | Чуровское-Селецкая-Бугры | 9,7 | 9,7 | 9,7 | V | V | V | Гравийно-песчаная | Гравийно-песчаная | Гравийно-песчаная | ремонт |
| 14. | Чуровское-Сельца | 1,2 | 1,2 | 1,2 | V | V | V | Гравийно-песчаная | Гравийно-песчаная | Гравийно-песчаная | ремонт |
| 15. | Шексна-Сизьма | 8,8 | 8,8 | 8,8 | V | V | V | асфальт | асфальт | асфальт | ремонт |
| 16. | Слизово-Демсино | 0,9 | 0,9 | 0,9 | V | V | V | асфальт | асфальт | асфальт | ремонт |
| 17, | Пестюшкино-Елесино | 3,4 | 3,4 | 3,4 | V | V | V | Гравийно-песчаная | Гравийно-песчаная | Гравийно-песчаная | ремонт |
| Автодороги местного значения |
| 18. | Подъезд д. Старово (проект) | - | 0,8 | - | - | V | - | - | асфальт | - | Строительство на 1 оч |
| 19. | Подъезд к д.Перхино (проект) | - | 0,2 | - | - | V | - | - | асфальт | - | Строительство на 1 оч |
| 20. | А 114- Высоково | - | - | 61.09 | - | V | V | - | грунт | грунт | Строительство на РС |

Таблица X.6.2.

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения | Водоток | Материал объекта | Техническое состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населенный пункт | дорога |  |  |  |  |
| Существующие мосты, трубопереезды |
| Нет данных |

На первую очередь проектом генерального плана учтено:

- реконструкция автомобильной дороги федерального значения «Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола";

- строительство автодороги местного значения подъезд к д. Старово, подъезд к д. Перхино.

На расчетный срок проектом запланировано:

- строительство автодороги А 114-Высоково (СТП Шекснинского района);

-реконструкция всех автодорог местного значения.

Внутри населенных пунктов предлагается  предусмотреть строительство :

- пос. Подгорный - песчано-гравийную автомобильную  дорогу протяженностью 0.36 км шириной 6 м с оканавливанием с обеих сторон (от дороги Чуровское-Игумново вдоль новостроек)

- с. Чуровское – автомобильную дорогу с асфальтобетонным покрытием протяженностью 0.52 км шириной 6 м( в районе новостроек),

- д. Слизово - автобобильную дорогу протяженностью 0.45 км, шириной 6 м  в районе новостроек.

Так как преимущественная застройка в поселении усадебная, хранение индивидуального автотранспорта предусмотрено в усадебной застройке на приусадебных участках с соблюдением норм Федерального закона РФ №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

### 7. Ландшафтно-рекреационные территории.

Ландшафтно-рекреационные территории в поселении находятся как внутри населенных пунктов, так и за  их  пределами.

К ландшафтно-рекреационным территориям также можно отнести леса, окружающие населенные пункты.

В генеральном плане сельского поселения Чуровское предусмотрены зоны отдыха, ландшафтно-рекреационные зоны внутри населенных пунктов, а также открытые спортсооружения и детские площадки. За пределами населенных пунктов ландшафтно-рекреационная зона включает в себя  береговые территории рек.

В генеральном плане сельского поселения следует предусмотреть следующие мероприятия:

- резервирование земельных участков для создания особо охраняемых природных территорий. На территории сельского поселения Чуровское по резервированию земельных участков для особо охраняемых природных территорий предлагается 100 га;

- озеленение санитарно-защитных зон от промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, территорий специального назначения;

- благоустройство береговой территории рек и ручьев;

- создание лесопарковых зон за счет благоустройства прилегающих к застройке лесных массивов.

В ландшафтно-рекреационных зонах населенных пунктов необходимо предусматривать размещение общественных туалетов, площадок для размещения мусорных контейнеров.

Также необходимо размещение площадок для мусорных контейнеров вблизи общественных зданий, в многоквартирной и усадебной застройке в соответствии с нормативной доступностью  обслуживания и не ближе 20 метров от окон жилых и общественных зданий.

### 8. Инженерная подготовка и защита территории.

Мероприятия по инженерной подготовке территории зависят от инженерно-геологических и природных условий, а также от характера намечаемого использования и планировочной организации территории.

Итак, требуемые мероприятия включают в себя:

- очистку русел рек и ручьёв и благоустройство их берегов;

- подсыпку пониженных участков, в том числе территорий, подтопляемых паводком 4% обеспеченности;

- водоотведение с заболоченных участков;

- соблюдение режима использования земель в пределах водоохранных зон водных объектов.

Территории населенных пунктов, где сложилось и намечается жилищное строительство, с точки зрения инженерно-геологических условий, в основном не требуют специальных мероприятий по подготовке территории для ведения строительства, за исключением отдельных территорий.

В проектируемых планировочных районах в населенных пунктах предусмотрены профили улиц, при которых по твердому покрытию проезжей части ливневые воды отводятся в пониженные места рельефа и после очистки на локальных сооружениях сбрасываются в существующие водотоки.

### 9. Мероприятия по снижению масштабов чрезвычайных ситуаций и  ущерба от них.

В целях охраны леса от пожаров на территории поселения должны проводиться следующие профилактические работы:

- очистка от захламленности;

- устройство минерализованных полос и уход за ними;

- устройство противопожарных барьеров и уход за ними;

- установка аншлагов при устройстве мест отдыха.

Для тушения возникающих пожаров все лесхозы и лесопользователи должны быть обеспечены необходимой противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем.

Большинство пожаров связано с деятельностью людей. Для борьбы с пожарами в лесах и торфяниках должны проводиться следующие мероприятия:

- в пожароопасный период организуется оперативное дежурство для своевременного выявления, быстрой локализации возгорания и тушения очагов пожара;

- проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению пожаров в средствах массовой информации и борьбы с ними.

- соблюдение норм Федерального закона РФ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при реконструкции и новом строительстве в населенных пунктах.

## III. Инженерные сети.

## 1. Инженерные сети.

### 1. Водоснабжение.

Существующее положение

На момент разработки настоящего проекта Генерального плана Чуровского  сельского поселения Шекснинского района Вологодской области насчитывает 40 населённых пунктов, с количеством постоянно проживающих в них 2019 человек, в летний период население увеличивается на 414 человек (дачники).

В соответствии с актом обследования территории и выбора участков развития Чуровского  сельского Шекснинского муниципального района, техническими условиями на разработку раздела водоснабжения и водоотведения  на территории поселения действуют 2 системы водопровода:  в  с. Чуровское - п. Подгорный,  д. Слизово - д. Демсино. Общая протяженность сетей с. Чуровское  из чугунных, стальных труб диаметром 20-100мм - 4700 м, п. Подгорный – из стальных труб диаметром 50-100мм - 3200 м, д. Слизово - из полиэтиленовых труб диаметром 50-63мм - 4500 м.      Водозаборы  на хозяйственно-питьевые и производственные нужды на территории поселения подземные. На территории поселения 25 скважин, из них рабочих - 8 (с. Чуровское – 3, п. Подгорный - 2, д. Слизово - д. Демсино - 3). Водозабор осуществляется с глубины 41-151 метров. Водонапорная башня в с. Чуровское имеет объем бака 25м3 и высоту ствола 18м, в п. Подгорный и д. Слизово – соответственно 10м3 и 18м.

Санитарно-технические характеристики водозаборных скважин (данные паспортов)

Таблица 1.1.

| №№ п/п | № скважин по паспорту (кадастровый номер) | Глубина, м | Год бурения | Дебит, м3/час | Состояние, № лицензии | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | № 3276 (1023) с. Чуровское | 70,0 | 1988 | 1,50 | Эксплуатационная, хоз-питьевая. | ЭЦВ 6-6,5-80 |
| 2. | № 3075 (992) с. Чуровское | 75,0 | 1985 | 2,0 | Эксплуатационная, хоз-питьевая.. | ЭЦВ 6-6,5-80 |
| 3. | № 4 (319 ) с. Чуровское | 83,9 | 1956 | 6,85 | Водоснабжение Пришекснинской МТС |  |
| 4. | № 1 (323) с. Чуровское | 14,0 | 1952 | 2,88 | Эксплуатационная, хоз-питьевая маслозавода. |  |
| 5. | № 2 (324 ) с. Чуровское | 56,0 | 1949 | 1,73 | Эксплуатационная, хоз-питьевая. |  |
| 6. | № 3039 (993) д. Слизово | 56,0 | 1985 | 2,0 | Эксплуатационная, хоз-питьевая. | ЭЦВ 6-6,5-80 |
| 7. | № 74336 д. Слизово | 55,0 | 1990 | 2,5 | Эксплуатационная, хоз-питьевая. | ЭЦВ 6-6,5-80 |
| 8. | № 3026 (990) пос. Подгорный | 50,0 | 1985 | 1,5 | Разведочная. | ЭЦВ 6-6,5-80 |
| 9. | № 1Р ( 1110) пос. Подгорный | 41,0 | 2002 | 1,5 | Эксплуатационная, хоз-питьевая. | ТF - 80 |
| 10. | № 2870 (952) с. Чуровское | 41,0 | 1963 | 10,0 | Эксплуатационная, хоз-питьевая. Не используется. |  |
| 11. | № 1099 (322) с. Чуровское | 65,0 | 1971 | 2,0 | Эксплуатационная, хоз-питьевая. | ЭЦВ 6-6,5-80 |
| 12. | № 2812 (991) с. Чуровское | 60,0 | 1982 | 5,00 | Эксплуатационная, хоз-питьевая. Не используется. |  |
| 13. | № 30 (316 ) д.Келбуй | 151,1 | 1963 | - | Картировочная, ликвидирована |  |
| 14. | № 74335 д. Слизово | 60,0 | 1990 | 1,0 | Эксплуатационная, хоз-питьевая. | ЭЦВ 6-6,5-80 |
| 15. | № 300 (318) д. Дуброво | 81,0 | 1973 | - | Эксплуатационная, хоз-питьевая. Не используется. |  |
| 16. | № 846 (326) д. Пахомово | 53,0 | 1969 | - | Эксплуатационная, хоз-питьевая. Не используется. |  |
| 17. | № 2502 (845) д. Пахомово | 60,0 | 1979 | - | Эксплуатационная, хоз-питьевая. Не используется. |  |
| 18. | № 1375 (674) д. Речная Сосновка | 54,0 | 1973 | - | Эксплуатационная, хоз-питьевая. Не используется. |  |
| 19. | № 2309 (808) д. Речная Сосновка | 56,0 | 1977 | - | Эксплуатационная, хоз-питьевая. Не используется. |  |
| 20. | № 1451(680) д. Слизово | 75,0 | 1973 | - | Эксплуатационная, хоз-питьевая. Не используется. |  |
| 21. | № 3004 (968) д. Слизово | 55,0 | 1984 | - | Эксплуатационная, хоз-питьевая. Не используется. |  |
| 22. | № 2284 (809) д. Слизово | 65,0 | 1977 | - | Эксплуатационная, хоз-питьевая. Не используется. |  |
| 23. | № 3019 (989) пос. Подгорный | 94,0 | 1985 | - | Эксплуатационная, хоз-питьевая. Не используется. |  |
| 24. | № 1678 (676) д. Селецкая | 101,0 | 1974 | - | Эксплуатационная, хоз-питьевая. Не используется. |  |
| 25. | № 701 (572) д. Гологузка | 67,0 | 1968 | - | Эксплуатационная, хоз-питьевая. Не используется. |  |

Подземные воды по своему составу в основном соответствуют требованиям ГОСТ 2874-82  и СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая. ” Есть превышение ПДК по общей жесткости, мутности и цветности воды, отмечается повышенное содержание железа.

Существующие сети водоснабжения с. Чуровское  в основном кольцевые с отдельными тупиками. Существующие сети водоснабжения ферм КРС тупиковые. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин под напором насосов подается в водонапорную башню и одновременно в  магистральные и распределительные водопроводные сети. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода.

Остальные населенные пункты снабжаются водой от частных и общественных шахтных колодцев.

Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц 1-5 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

160 л/сут –  водопотребление на одного человека в существующей жилой застройке с водоснабжением, канализацией и ваннами;

50 л/сут  – водопотребление на одного человека в существующей застройке частными домами с водоснабжением из колонок;

180 л/сут - на одного человека в проектируемой усадебной жилой застройке, оборудованной централизованным водопроводом и канализацией с водонагревателями и ваннами;

75 л/сут –  водопотребление на одного человека в существующей жилой застройке с водоснабжением с выгребом (септиком);

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров для расчета магистральных линий водопроводной сети приняты в соответствии с п. 2.12 СНиП 2.04.02 – 84.

Количество одновременных пожаров в каждой жилой зоне – один.

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 5 л/с в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84);

- 10 л/с на предприятиях местной промышленности (табл. № 7 СНиП 2.04.02 – 84)

Расходы воды на внутреннее пожаротушение:

- 1 х 2,5 л/с – для жилых и общественных зданий объемом от 5 до 10 тыс. м3 и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1 СНиП 2.04.01 – 85*);

Продолжительность тушения пожара принята 3 часа в соответствии с п.2.24 СНиП 2.04.02 – 84.

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды принят 72 часа, согласно п.2.25 СНиП 2.04.02 – 84.

В соответствии с п.2.25 СНиП 2.04.02 – 84 на период восстановления пожарного объема допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода и подачи воды на производственные нужды по аварийному графику.

Расчётные показатели водопотребления и  водоотведения сельского поселения Чуровское

таблица.1.2.

| № п/п | Наименование Потребителя | Ед. изм | 1-я очередь строительства | Расчётный срок строительства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол- во | Водопотреблен. | Водоотведение | Безвоз врат-ные потери м3/сут | В сеп- тик, жиже- сборн. м3/сут | Кол- во | Водопотреблен. | Водоотведение | Безвоз- вратные потери м3/сут. | В сеп- тик, жиже- сборник м3/сут. |  |
|  |  |  |  | Нор- ма потр. л/сут | Суточн. расход м3/сут | Нор- ма отвед. л/сут. | Суточн. расход м3/сут. |  |  |  | Нор-ма потр.л/сут | Суточн. расход м3/сут. | Нор- ма отвед. л/сут. | Суточн. расход м3/сут. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | с. Чуровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | чел | 843 |  |  |  |  |  |  | 1425 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе проживающих в домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жители в домах с внутренним. водопроводом, канализацией и ваннами | чел | 560 | 160 | 89,60 | 160 | 89,60 | - | - | 1280 | 180 | 230,40 | 180 | 230,40 | - | - |  |
|  | Жители, в частных домах с водоснабжением из колонок и шахтных колодцев и выгребами | чел | 283 | 50 | 14,15 | 25 | - | 7,075 | 7,075 | 145 | 75 | 10,88 | - | - | 5,44 | 5,44 |  |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения | гол |  |  | 1,42 |  |  | 1,42 |  |  |  | 1,09 |  |  | 1,09 |  | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды |
|  | Всего по п.1: |  |  |  | 105,17 |  | 89,60 | 8,495 | 7,075 |  |  | 242,37 |  | 230,40 | 6,53 | 5,44 |  |
| 2 | Здания общественного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СОШ | чел | 116 | 12 | 1,40 | 12 | 1,40 |  |  | 256 | 12 | 3,08 | 75 | 3,08 |  |  |  |
|  | Детские ясли-сад | мест | 50 | 75 | 3,75 | 75 | 3,75 |  |  | 50 | 75 | 3,75 | 75 | 3,75 |  |  |  |
|  | Дом культуры, библиотека, администрация | мест | 80 | 12 | 1,60 | 12 | 1,60 |  |  | 80 | 12 | 1,60 | 12 | 1,60 |  |  |  |
|  | ФАП | посещ. | 45 | 15 | 0,675 |  | 0,675 |  |  | 45 | 15 | 0,675 |  | 0,675 |  |  |  |
|  | Магазин смешан- ных товаров | шт | 4 | 0,38 | 1,52 |  | 1,52 |  |  | 4 | 0,38 | 1,52 |  | 1,52 |  |  | ИП |
|  | Всего по п.2: |  |  |  | 8,945 |  | 8,945 |  |  |  |  | 10,625 |  | 10,625 |  |  |  |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 114,115 |  | 98,545 | 8,495 | 7,075 |  |  | 252,995 |  | 241,025 | 6,53 | 5,44 |  |
| 3 | Б. Производствен-ная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цех Шекснинского маслозавода по проиводству творога | т | 2,5 | 3,9 | 9,75 |  | 9,75 |  |  | 2,5 | 3,9 | 9,75 |  | 9,75 |  |  |  |
|  | Гараж автопарка | Ед. | 35 | 100 | 3,50 |  | 3,50 |  |  | 35 | 100 | 3,50 |  | 3,50 |  |  |  |
|  | Расход на нужды прочей местной пром-ти | м3 |  |  | 11,42 |  | 11,42 | - | - |  |  | 25,30 |  | 25,30 | - | - | 10% от разд. А |
|  | Итого по зоне Б: |  |  |  | 24,67 |  | 24,67 |  |  |  |  | 38,55 |  | 38,55 |  |  |  |
| 4 | В. Животновод- ческая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Животноводческий комплекс в С-З части с. Чуровское на 820 голов крс и 103 головы молодняка | гол. гол. | 820 103 | 100 30 | 82,00 3,09 |  | 16,40 0,62 | 24,60 0,92 | 41,00 1,55 | 820 103 | 100 30 | 82,00 3,09 |  | 16,40 0,62 | 24,60 0,92 | 41,00 1,55 |  |
|  | Чуровская ферма в З части около с. Чуровское на 732 головы молодняка | гол. | 732 | 30 | 21,96 |  | 4,40 | 6,59 | 10,97 | 732 | 30 | 21,96 |  | 4,40 | 6,59 | 10,97 |  |
|  | Итого по зоне В: |  |  |  | 107,05 |  | 21,42 | 32,11 | 53,52 |  |  | 107,05 |  | 21,42 | 32,11 | 53,52 |  |
|  | Полив зеленых насаждений | чел | 843 | 50 | 42,15 |  |  | 42,15 |  | 1425 | 50 | 71,25 |  |  | 71,25 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по с. Чуровское |  |  |  | 287,99 |  | 144,635 | 82,755 | 60,595 |  |  | 469,845 |  | 300,995 | 109,89 | 58,96 |  |
|  | п. Подгорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | чел | 568 |  |  |  |  |  |  | 598 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе проживающих в домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жители в домах с внутренним. водопроводом, канализацией и ваннами | чел | 480 | 160 | 76,80 | 160 | 76,80 | - | - | 538 | 180 | 96,84 | 180 | 96,84 | - | - |  |
|  | Жители, в частных домах с водоснабжением из колонок и шахтных колодцев и выгребами | чел | 88 | 50 | 4,40 | 25 | - | 2,20 | 2,20 | 60 | 75 | 4,50 | - | - | 2,25 | 2,25 |  |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения | гол |  |  | 0,44 |  |  | 0,44 |  |  |  | 0,45 |  |  | 0,45 |  | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды |
|  | Всего по п.1: |  |  |  | 81,64 |  | 76,80 | 2,64 | 2,20 |  |  | 101,79 |  | 96,84 | 2,70 | 2,25 |  |
| 2 | Здания общественного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сад | мест | 32 | 75 | 2,40 | 75 | 2,40 |  |  | 32 | 75 | 2,40 | 75 | 2,40 |  |  |  |
|  | Дом культуры | мест | 50 | 12 | 0,60 | 12 | 0,60 |  |  | 50 | 12 | 0,60 | 12 | 0,60 |  |  |  |
|  | Магазин смешан- ных товаров | шт | 2 | 0,38 | 0,76 |  | 0,76 |  |  | 2 | 0,38 | 0,76 |  | 0,76 |  |  |  |
|  | Всего по п.2: |  |  |  | 3,76 |  | 3,76 |  |  |  |  | 3,76 |  | 3,76 |  |  |  |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 85,40 |  | 80,56 | 2,64 | 2,20 |  |  | 105,55 |  | 100,60 | 2,70 | 2,25 |  |
| 3 | Б. Производствен-ная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход на нужды прочей местной пром-ти | м3 |  |  | 8,54 |  | 8,54 | - | - |  |  | 10,56 |  | 10,56 | - | - | 10% от разд. А |
|  | Персонал | чел | 115 | 25 | 2,875 |  | 2,875 |  |  | 115 | 25 | 2,875 |  | 2,875 |  |  |  |
|  | Итого по зоне Б: |  |  |  | 11,415 |  | 11,415 |  |  |  |  | 13,44 |  | 13,44 |  |  |  |
|  | Полив зеленых насаждений | чел | 568 | 50 | 28,40 |  |  | 28,40 |  | 598 | 50 | 29,90 |  |  | 29,90 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по п. Подгорный |  |  |  | 125,22 |  | 91,98 | 31,04 | 2,20 |  |  | 148,89 |  | 114,04 | 32,60 | 2,25 |  |
|  | д. Слизово – д. Демсино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | чел | 481 |  |  |  |  |  |  | 556 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе проживающих в домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жители в домах с внутренним. водопроводом, канализацией и ваннами | чел | 240 | 160 | 38,40 | 160 | 38,40 | - | - | 538 | 180 | 96,84 | 180 | 96,84 | - | - |  |
|  | Жители, в частных домах с водоснабжением из колонок и шахтных колодцев и выгребами | чел | 241 | 50 | 12,06 | 25 | - | 6,03 | 6,03 | 60 | 75 | 4,50 | - | - | 2,25 | 2,25 |  |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения | гол |  |  | 5,05 |  |  | 5,05 |  |  |  | 10,14 |  |  | 10,14 |  | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды |
|  | Всего по п.1: |  |  |  | 55,51 |  | 38,40 | 11,08 | 6,03 |  |  | 111,48 |  | 96,84 | 12,39 | 2,25 |  |
| 2 | Здания общественного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Слизовский ФАП на 24(25 фактич.) | мест | 25 | 15 | 0,38 | 75 | 0,38 |  |  | 25 | 15 | 0,38 | 75 | 0,38 |  |  |  |
|  | Слизовский ДК на 76 мест | мест | 76 | 12 | 0,92 | 12 | 0,92 |  |  | 76 | 12 | 0,92 | 12 | 0,92 |  |  |  |
|  | Магазин смешан- ных товаров | шт | 2 | 0,38 | 0,76 |  | 0,76 |  |  | 2 | 0,38 | 0,76 |  | 0,76 |  |  |  |
|  | Всего по п.2: |  |  |  | 2,06 |  | 2,06 |  |  |  |  | 2,06 |  | 2,06 |  |  |  |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 57,57 |  | 40,46 | 11,08 | 6,03 |  |  | 113,54 |  | 98,90 | 12,39 | 2,25 |  |
| 3 | Б. Производствен-ная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тракторный гараж | Ед. | 18 | 100 | 1,80 |  | 1,80 |  |  | 18 | 100 | 1,80 |  | 1,80 |  |  |  |
|  | Расход на нужды прочей местной пром-ти | м3 |  |  | 5,76 |  | 5,76 | - | - |  |  | 11,36 |  | 11,36 | - | - | 10% от разд. А |
|  | Итого по зоне Б: |  |  |  | 7,56 |  | 7,56 |  |  |  |  | 13,16 |  | 13,16 |  |  |  |
| 4 | В. Животновод- ческая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Животноводческий комплекс для крс за дер. Слизово на 430 голов крс., 670 голов молодняка | гол. гол. | 430 670 | 100 30 | 43,00 20,10 |  | 8,60 4,02 | 12,90 6,03 | 21,50 10,05 | 430 670 | 100 30 | 43,00 20,10 |  | 8,60 4,02 | 12,90 6,03 | 21,50 10,05 |  |
|  | Итого по зоне В: |  |  |  | 63,10 |  | 12,62 | 18,93 | 31,55 |  |  | 63,10 |  | 12,62 | 18,93 | 31,55 |  |
|  | Полив зеленых насаждений | чел | 481 | 50 | 24,05 |  |  | 24,05 |  | 556 | 50 | 27,80 |  |  | 27,80 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по д. Слизово – д. Демсино |  |  |  | 152,28 |  | 60,64 | 54,06 | 37,58 |  |  | 217,60 |  | 124,68 | 59,12 | 33,80 |  |
|  | д. Малинуха – д. Речная Сосновка – пос. Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | чел | 281 |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе проживающих в домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жители в домах с внутренним. водопроводом, канализацией и ваннами | чел | 140 | 160 | 22,40 | 160 | 22,40 | - | - | 351 | 180 | 63,18 | 180 | 63,18 | - | - |  |
|  | Жители, в частных домах с водоснабжением из колонок и шахтных колодцев и выгребами | чел | 241 | 50 | 12,06 | 25 | - | 6,03 | 6,03 | 39 | 75 | 2,92 | - | - | 1,46 | 1,46 |  |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения | гол |  |  | 1,21 |  |  | 1,21 |  |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды |
|  | Всего по п.1: |  |  |  | 35,67 |  | 22,40 | 7,24 | 6,03 |  |  | 66,40 |  | 63,18 | 1,76 | 1,46 |  |
| 2 | Здания общественного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП на 12(10фактич.) | мест | 10 | 15 | 0,15 | 15 | 0,15 |  |  | 10 | 15 | 0,15 | 15 | 0,15 |  |  |  |
|  | Магазин смешан- ных товаров | шт | 1 | 0,38 | 0,38 |  | 0,38 |  |  | 2 | 0,38 | 0,38 |  | 0,38 |  |  |  |
|  | Всего по п.2: |  |  |  | 0,53 |  | 0,53 |  |  |  |  | 0,53 |  | 0,53 |  |  |  |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 36,20 |  | 22,93 | 7,24 | 6,03 |  |  | 66,93 |  | 63,71 | 1,76 | 1,46 |  |
| 3 | Б. Производст-венная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход на нужды местной пром-ти | м3 |  |  | 3,62 |  | 3,62 | - | - |  |  | 6,70 |  | 6,70 | - | - | 10% от разд. А |
|  | Итого по зоне Б: |  |  |  | 3,62 |  | 3,62 |  |  |  |  | 6,70 |  | 6,70 |  |  |  |
| 4 | В. Животновод- ческая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Телятник около д. Малинуха на 230 голов молодняка | гол. | 230 | 30 | 6,90 |  | 1,38 | 2,07 | 3,45 | 230 | 30 | 6,90 |  | 1,38 | 2,07 | 3,45 |  |
|  | Итого по зоне В: |  |  |  | 6,90 |  | 1,38 | 2,07 | 3,45 |  |  | 6,90 |  | 1,38 | 2,07 | 3,45 |  |
|  | Полив зеленых насаждений | чел | 281 | 50 | 14,05 |  |  | 14,05 |  | 390 | 50 | 19,50 |  |  | 19,50 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по д. Малинуха – д. Речная Сосновка – пос. Береговой |  |  |  | 60,77 |  | 27,93 | 23,36 | 9,48 |  |  | 100,03 |  | 71,79 | 23,33 | 4,91 |  |
|  | д. Селецкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | чел | 93 |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе проживающих в домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жители в домах с внутренним. водопроводом, канализацией и ваннами | чел | 47 | 160 | 7,52 | 160 | 7,52 | - | - | 124 | 180 | 22,32 | 180 | 22,32 | - | - |  |
|  | Жители, в частных домах с водоснабжением из колонок и шахтных колодцев и выгребами | чел | 46 | 50 | 2,30 | 25 | - | 1,15 | 1,15 | 14 | 75 | 1,05 | - | - | 0,525 | 0,525 |  |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения | гол |  |  | 0,23 |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,11 |  | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды |
|  | Всего по п.1: |  |  |  | 10,05 |  | 7,52 | 1,38 | 1,15 |  |  | 23,48 |  | 22,32 | 0,635 | 0,525 |  |
| 2 | Здания общественного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП на 10мест | мест | 10 | 15 | 0,15 | 15 | 0,15 |  |  | 10 | 15 | 0,15 | 15 | 0,15 |  |  |  |
|  | Всего по п.2: |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |  |  |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 10,20 |  | 7,67 | 1,38 | 1,15 |  |  | 23,63 |  | 22,47 | 0,635 | 0,525 |  |
| 3 | Б. Производст-венная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход на нужды местной пром-ти | м3 |  |  | 1,02 |  | 1,02 | - | - |  |  | 2,37 |  | 2,37 | - | - | 10% от разд. А |
|  | Итого по зоне Б: |  |  |  | 1,02 |  | 1,02 |  |  |  |  | 2,37 |  | 2,37 |  |  |  |
|  | Полив зеленых насаждений | чел | 93 | 50 | 4,65 |  |  | 4,65 |  | 138 | 50 | 6,90 |  |  | 6,90 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по д. Селецкая |  |  |  | 15,87 |  | 8,69 | 6,03 | 1,15 |  |  | 32,90 |  | 24,84 | 7,535 | 0,525 |  |
|  | д. Улошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | чел | 55 |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе проживающих в домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жители в домах с внутренним. водопроводом, канализацией и ваннами | чел | 27 | 160 | 4,32 | 160 | 4,32 | - | - | 60 | 180 | 10,80 | 180 | 10,80 | - | - |  |
|  | Жители, в частных домах с водоснабжением из колонок и шахтных колодцев и выгребами | чел | 28 | 50 | 1,40 | 25 | - | 0,70 | 0,70 | 6 | 75 | 0,46 | - | - | 0,23 | 0,23 |  |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения | гол |  |  | 0,58 |  |  | 0,58 |  |  |  | 1,13 |  |  | 1,13 |  | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды |
|  | Полив зеленых насаждений | чел | 55 | 50 | 2,75 |  |  | 2,75 |  | 66 | 50 | 3,30 |  |  | 3,30 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по д. Улошково |  |  |  | 9,05 |  | 4,32 | 4,03 | 0,70 |  |  | 15,69 |  | 10,80 | 4,66 | 0,23 |  |
|  | д. Игумново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | чел | 40 |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе проживающих в домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жители в домах с внутренним. водопроводом, канализацией и ваннами | чел | 20 | 160 | 3,20 | 160 | 3,20 | - | - | 64 | 180 | 11,52 | 180 | 11,52 | - | - |  |
|  | Жители, в частных домах с водоснабжением из колонок и шахтных колодцев и выгребами | чел | 20 | 50 | 1,00 | 25 | - | 0,50 | 0,50 | 7 | 75 | 0,52 | - | - | 0,26 | 0,26 |  |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения | гол |  |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  |  |  | 1,13 |  |  | 1,13 |  | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды |
|  | Полив зеленых насаждений | чел | 40 | 50 | 2,00 |  |  | 2,00 |  | 71 | 50 | 3,55 |  |  | 3,55 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по д. Игумново |  |  |  | 6,62 |  | 3,20 | 2,92 | 0,50 |  |  | 16,72 |  | 11,52 | 4,94 | 0,26 |  |
|  | Население остальных населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | чел | 384 |  |  |  |  |  |  | 406 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе проживающих в домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жители, в частных домах с водоснабжением из колонок и шахтных колодцев и выгребами | чел | 384 | 50 | 19,20 | 25 | - | 9,60 | 9,60 | 406 | 75 | 30,46 | - | - | 15,23 | 15,23 |  |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения | гол |  |  | 1,92 |  |  | 1,92 |  |  |  | 3,05 |  |  | 3,05 |  | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды |
|  | Полив зеленых насаждений | чел | 384 | 50 | 19,20 |  |  | 19,20 |  | 406 | 50 | 20,30 |  |  | 20,30 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по населению остальных населенных пунктов |  |  |  | 40,32 |  | - | 30,72 | 9,60 |  |  | 53,81 |  | - | 38,58 | 15,23 |  |
|  | Помывка в бане по поселению | чел | 2745 | 8,66 | 23,78 |  |  | 23,78 |  | 3650 | 8,66 | 31,61 |  |  | 31,61 |  |  |
|  | Всего по поселению |  |  |  | 721,90 |  | 341,395 | 258,675 | 121,805 |  |  | 1087,095 |  | 658,665 | 312,265 | 116,165 |  |

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления с учетом дачников (согласно СНиП 2.04.02 – 84  п.2.2) равны:

,      м3/сут				(I.1.)

где   - коэффициент суточной неравномерности водопотребления.

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления СП Чуровское составит без учета воды на полив:

- 1-я очередь стр-ва – Qсут.max = 1,1 х  584,65 = 643,12 куб.м /сут

- на расчётный срок – Qсут.max = 1,1 х 904,595 = 995,06 куб.м /сут

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на полив зелёных насаждений, проездов с усовершенствованным покрытием и технологические нужды.

Для снижения потерь воды питьевого качества необходимо выполнить следующие рекомендации:

- полив зелёных насаждений, улиц, дорог и огородных культур осуществлять водой из открытых водоёмов, сооружений хранения и забора воды: резервуаров, колодцев, прудов;

- установить приборы учёта расхода воды у потребителей;

- заменить изношенные сети водопровода, устранить утечки воды в трубах.

Проектное решение

Водоснабжение населённых пунктов СП Чуровское будет зависеть от их перспективного развития. В СП Чуровское единого водозабора не организовано. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. В населенных пунктах в основном шахтные колодцы.

По СНиП 2.04.02-84 п.4.4 системы водоснабжения населенных пунктов СП Чуровское по степени обеспеченности подачи воды относятся к III-й категории (при расчетном населении до 5 тыс. чел.). Величина допускаемого снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет не более 30% расчетного расхода. Величина  допускаемого снижения подачи воды на производственные нужды – до предела, установленного аварийным графиком работы предприятий. Длительность снижения подачи не должна превышать 10 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 часов.

Единую централизованную систему водоснабжения предусматривается развивать в следующих перспективных населённых пунктах

– административном центре - с. Чуровское - п. Подгорный с подключением  д. Игумново, д. Улошково, д. Пограево, д. Борисово;

– д. Демсино-д. Слизово;

– д. Малинуха – д. Речная Сосновка –п. Береговой;

– д. Селецкая.

Генеральным планом предусматривается строительство сетей водопровода и водозаборных сооружений.

Водозабор №1 - источник питьевого водоснабжения для с. Чуровское - п. Подгорный с подключением  д. Игумново, д. Улошково, д. Пограево, д. Борисово (ВБ№1)

Источник водоснабжения на данный момент - 5 существующих артезианских скважин (3 - в с. Чуровское и 2- в д. Подгорный).  Проектом принимается развитие существующей системы водоснабжения от артезианских скважин. Строительство новых сетей с учетом проектируемой застройки.

Подключаем к проектируемому центральному водопроводу новую и частично существующую жилую и общественную застройку.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления (с учетом на полив и на помывку в бане) и с учетом неучтенных затрат 10 %, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.maх х Qср .[1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где  Ксут.max=1,1 составят:

1-я очередь строительства –

Qсут.max = 1,1 х (287,99+125,22+9,05+6,62+17,79) = 491,34 или  492,00 куб.м /сут ;

на расчётный срок –

Qсут.max = 1,1 х (469,845+148,89+15,69+16,72+25,54) = 744,03 или  745,00 куб.м /сут ;

Необходимая мощность водоисточника определена из следующей формулы:

, где

Q сут. max – расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут.

72– продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час;

10 + 2,5х1– расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с;

3,6 – коэффициент перевода л/с в куб.м /час;

1,2 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов, час.

1-я очередь строительства –

куб.м /час

Расчетный  срок строительства  –

куб.м /час

Принимаем проектом по ВБ№1:

- существующие скважины дают по дебиту 18,50 куб.м/час, они не удовлетворяют нас с учетом новой застройки на 1-ю очередь строительства и   на расчетный срок строительства. Необходимо бурение двух-трех рабочих и одной резервной скважин  с доведением дебита до 39,50 куб.м/час.

- построить новые сети водопровода и заменить старые по мере амортизации  с учетом новой застройки.

Регулирующий объем воды бака водонапорной башни определяется по формуле:

Wрег.= Qсут. max ( [1 – Кн + (Кч – 1)( Кн / Кч) Кч / Кч – 1], (33, СНиП 2.04.02-84);

Qсут. max   = 745 м3/сут. ;

Кн – отношение q час. маx /q час.ср. = 1,21;

Кч – коэффициент часовой неравномерности отбора воды, Кч  = 1,1

Wрег.= 1915( [1 – 1,21 + (1,1 – 1)( 1,21 / 1,1) 1,1 / 1,1 – 1] = 36,78 = 37 м3

Wпож..= ( 10 х 60 х 10)/ 1000 + (2,5 х 1 х 60 х 10) / 1000 = 6+1,5 = 7,5 м3

Таким образом, объём бака водонапорной башни должен составлять:

WБАК = 37+7,5=44,5 м3 .

Учитывая, что существующая водонапорная башня имеет объём бака 25 м3  и высоту ствола H = 18 м, её следует заменить на проектируемую водонапорную  башню объёмом бака 50 м 3 и высотой ствола 18. Высота ствола водонапорной башни уточняется при рабочем проектировании.

Проектом предусматриваются новая водонапорная башня кирпичная со стальным баком объемом 50 м3 с высотой ствола 18 м в утепленном варианте исполнения взамен существующей башни.

Водозабор №2 – д. Демсино-д. Слизово (ВБ-2)

Источник питьевого водоснабжения для жилой и общественной застройки – три существующие артезианские скважины.

Проектом принимается развитие существующей системы водоснабжения от артезианских скважин. Строительство новых сетей с учетом проектируемой застройки. Подключаем к проектируемому центральному водопроводу новую и частично существующую жилую и общественную застройку.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления (с учетом на полив и на помывку в бане) и с учетом неучтенных затрат 10 %, исходя из формулы:

1-я очередь строительства –

Qсут.max  = 1,1 х (152,28 + 4,16) = 172,09 или  173,00 куб.м /сут

Расчетный срок строительства –

Qсут.max  = 1,1 х  (217,60+4,81) = 244,62 или  245,00 куб.м /сут

Необходимая мощность водоисточника  для д. Демсино - д. Слизово определена из следующей формулы:

На 1-ю очередь строительства:

куб.м /час

На расчетный срок строительства:

куб.м /час

Принимаем проектом по ВБ№2:

Существующие скважины дают по дебиту 5,50 куб.м/час, они не удовлетворяют нас с учетом новой застройки на 1-ю очередь и   на расчетный срок строительства. Необходимо  бурение двух-трех новых скважин с доведением дебита до 14,50 куб.м/час, используются существующие скважины, на нужды наружного пожаротушения использовать пожарные водоемы, на полив использовать пруды и шахтные колодцы

- построить новые сети водопровода и заменить старые по мере амортизации  с учетом новой застройки.

-проверить дебит и техническое состояние скважины животноводческого комплекса. При недостатке дебита или невозможности ее использования пробурить новую.

Водозабор №3 – – д. Малинуха – д. Речная Сосновка –п. Береговой

(ВБ-3)

Источник питьевого водоснабжения для жилой и общественной застройки – проектируемая артезианская скважина.

Проектом принимается строительство новых сетей с учетом проектируемой застройки. Подключаем к проектируемому центральному водопроводу новую и частично существующую жилую и общественную застройку.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления (с учетом на полив и на помывку в бане) и с учетом неучтенных затрат 10 %, исходя из формулы:

1-я очередь строительства –

Qсут.max  = 1,1 х (60,77 + 2,44) = 69,53 или  70,00 куб.м /сут

Расчетный срок строительства –

Qсут.max  = 1,1 х  (100,03+3,38) = 113,75 или  114,00 куб.м /сут

Необходимая мощность водоисточника  для д. Малинуха – д. Речная Сосновка – пос. Береговой определена из следующей формулы:

На 1-ю очередь строительства:

куб.м /час

На расчетный срок строительства:

куб.м /час

Принимаем проектом по ВБ№3:

На 1-ю очередь строительства дебит проектируемой артскважины должен быть минимально 5,80 м.куб/час, на расчетный срок - 8,00 м.куб/час. Пробурить артезианскую скважину и  построить сети водопровода с учетом новой застройки. При рабочем проектировании решить какую систему организовать – с водонапорной башней или скважины будут работать напрямую в сеть.

-проверить дебит и техническое состояние скважин животноводческого комплекса. При недостатке дебита или невозможности их использования пробурить новую.

Водозабор №4 – д. Селецкая (ВБ-4)

Источник питьевого водоснабжения для жилой и общественной застройки - существующая артезианская скважина.

Проектом принимается строительство новых сетей с учетом проектируемой застройки. Подключаем к проектируемому центральному водопроводу новую и частично существующую жилую и общественную застройку.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления (с учетом на полив и на помывку в бане) и с учетом неучтенных затрат 10 %, исходя из формулы:

1-я очередь строительства –

Qсут.max  = 1,1 х (15,87 + 0,80) = 18,34 или  19,00 куб.м /сут

Расчетный срок строительства –

Qсут.max  = 1,1 х  (32,90+1,20) = 37,51 или  38,00 куб.м /сут

Необходимая мощность водоисточника  для д. Селецкая определена из следующей формулы:

На 1-ю очередь строительства:

куб.м /час

На расчетный срок строительства:

куб.м /час

Принимаем проектом по ВБ№4:

Проверить  дебит существующей  скважины. На расчетный срок строительства дебит существующей скважины должен быть минимально 4,15 м.куб/час. При недостатке дебита пробурить новую артезианскую скважину и  построить новые сети водопровода с учетом новой застройки.

В остальных населенных пунктах сельского поселения, где нет развития или оно незначительно, жилая и общественная застройка остается с водоснабжением от единичных скважин или шахтных колодцев.  Шахтные колодцы можно оборудовать насосами типа «Джамбо», подающими воду и поддерживающими напор во внутренней сети водопровода. Для очистки воды из шахтных колодцев использовать бытовые фильтры для очистки воды.

Для поения животных в личных подсобных хозяйствах используется вода из  шахтных колодцев.

Требования к источниками централизованного и  нецентрализованного водоснабжения

Требования к источниками централизованного и нецентрализованного водоснабжения изложены в СанПиН 2.1.4.1175-02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы».

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров* выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Требования к устройству шахтных колодцев

Шахтные колодцы предназначены для получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта.

Оголовок (надземная часть колодца) должен быть не менее чем на 0,7—03 м выше поверхности земли.

Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, также закрываемое крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом или помещают и будку.

По периметру оголовка колодца должен быть сделан «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоним 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер.

Наиболее рациональным способом водозабора из колодцев (каптажей) является подъем воды с помощью насоса, в крайнем случае с помощью общественного ведра (бадьи). Не разрешается подъем воды из колодца (каптажа) ведрами, приносимыми населением, а также вычерпывание воды из общественной бадьи приносимыми из дома ковшами.

Для утепления и защиты от замерзания водозаборных сооружений следует использовать чистую прессованную солому, сено, стружку или опилки, которые не должны попадать в колодец (каптаж). Не допускается использование стекловаты или других синтетических материалов, не включенных в «Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Государственным комитетом санэпиднадзора РФ для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Для защиты от замерзания электрических насосов необходимо предусмотреть их обогрев.

Чистка колодца (каптажа) должна производиться по первому требованию центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления.

После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка с последующим составлением акта.

Для дезинфекции колодцев можно использовать любые подходящие для этой цели дезинфицирующие препараты, включенные в «Перечень отечественных и зарубежных дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории РФ» (№ 0014-9Д от 29.07.93 г.). Чаще всего для этих целей используют хлорсодержащие препараты: хлорную известь или двутретьосновную соль гипохлорита кальция (ДТСГК).

В случае, если при санитарном обследовании не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды или чистка, промывка и профилактическая дезинфекция колодца (каптажа) не привела к стойкому улучшению качества воды, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими реагентами.

Чистка, дезинфекция и промывка, водозаборных сооружений производится за счет средств местного бюджета или средств коллективных и частных владельцев в соответствии с их принадлежностью.

Контроль над эффективностью обеззараживания воды в колодце (каптаже) проводится центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в установленные им сроки. Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора осуществляют плановый или выборочный контроль за качеством воды колодцев и каптажей общественного пользования, а также контроль по разовым заявкам от садово-огороднических товариществ или частных владельцев на хозяйственно-договорной основе.

При износе оборудования (коррозия труб, заиливание фильтров, обрушение срубов и т.д.), резком уменьшении дебита или обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд, владелец водозаборных сооружений обязан их ликвидировать. После демонтажа наземного оборудования засыпка (тампонаж) колодца должна быть проведена чистым грунтом, желательно глиной с плотной утрамбовкой. Над ликвидированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2—0,3 м.

Требования к устройству трубчатых колодцев (скважин)

Трубчатые колодцы предназначены для получения подземных вод из водоносных горизонтов, залегающих на различной глубине, и бывают мелкими (до 8 м) и глубокими (до 100 м и более). Трубчатые колодцы состоят из обсадной трубы (труб) различного диаметра, насоса и фильтра.

Мелкие трубчатые колодцы (абиссинские) могут быть индивидуального и общественного пользования; глубокие (артезианские скважины), как правило, общественного пользования.

Устройство и оборудование артезианских скважин осуществляются в соответствии со строительными нормами и правилами.

При оборудовании трубчатых колодцев (фильтры, защитные сетки, детали насосов и др.) используются материалы, реагенты и малогабаритные очистные устройства, разрешенные Минздравом России для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Оголовок трубчатого колодца должен быть выше поверхности земли на 0,8-1,0 м, герметично закрыт, иметь кожух и сливную трубу, снабженную крючком для подвешивания ведра. Вокруг оголовка колодца устраиваются отмостки (см.п.3.3.4) и скамья для ведер.

Подъем воды из трубчатого колодца производится с помощью ручных или электрических насосов.

Требования к устройству каптажей родников

Каптажи предназначены для сбора выклинивающихся на поверхность подземных вод из восходящих или нисходящих родников (ключей) и представляют собой специально оборудованные водосборные камеры различной конструкции.

Забор воды из восходящих родников осуществляется через дно каптажной камеры, из нисходящих - через отверстия в стене камеры.

Каптажные камеры нисходящих родников должны иметь водонепроницаемые стены (за исключением стены со стороны водоносного горизонта) и дно, что достигается путем устройства "замка" из мятой, утрамбованной глины. Камеры восходящих родников оборудуются глиняным "замком" по всему периметру стен. Материалом стен может быть бетон, кирпич или дерево определенных пород (см.пп.3.3.6 и 3.3.7).

Каптажные камеры должны иметь горловину с люком и крышкой, оборудованы водозаборной и переливной трубами, иметь трубу опорожнения диаметром не менее 100 мм, вентиляционную трубу и должны быть помещены в специальные наземные сооружения в виде павильона или будки. Территория вокруг каптажа должна быть ограждена.

Водозаборная труба должна быть оборудована краном с крючком для подвешивания ведра и выведена на 1-1,5 м от каптажа. Под краном устраивается скамейка для ведер. На земле у конца водозаборной и переливной труб устраивается замощенный лоток для отвода излишков воды в водоотводную канаву.

Горловина каптажной камеры должна быть утеплена и возвышаться над поверхностью земли не менее чем на 0,8 м. Для защиты каптажной камеры от затопления поверхностными водами должны быть оборудованы отмостки из кирпича, бетона или асфальта с уклоном в сторону водоотводной канавы.

В целях предохранения каптажной камеры от заноса песком устраивается обратный фильтр со стороны потока воды, а для освобождения воды от взвеси каптажную камеру разделяют переливной стенкой на два отделения: одно - для отстаивания воды и последующей его очистки от осадка, второе - для забора осветленной воды.

Для целей осмотра, очистки и дезинфекции каптажа в стене камеры должны устраиваться двери и люки, а также ступеньки или скобы. Вход в камеру следует устраивать не над водой, а выносить его в сторону, чтобы загрязнения с порога или ног не попадали в воду. Двери и люки должны быть достаточной высоты и размеров, чтобы обеспечить удобное проникновение в каптажную камеру.

Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения

В зависимости от местных природных и санитарных условий, а также эпидемической обстановки в населенном месте перечень контролируемых показателей качества воды, приведенных в п.4.1 СаНПиН 2.1.4.1175-02, расширяется по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории с включением дополнительных микробиологических и (или) химических показателей.

На территориях, официально признанных зонами радиационного загрязнения, качество воды в источниках нецентрализованного водоснабжения по показателям радиационной безопасности оценивается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 (зарегистрированы в Минюсте РФ 31 октября 2001 года, регистрационный N 3011).

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны:

- граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30 м при использовании защищенных подземных вод и 50 м – при недостаточно защищенных подземных водах;

- границы второго  пояса ЗСО определяются расчётом в ходе проведения оценочных работ, учитывающим  время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое от 100 до 400 сут, составляет минимум 100-150 м;

- границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, но не менее 25 лет.

Для обеспечения доброкачественной водой соответствующей ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин. На устья скважин установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия;

- населённые пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, организацию отвода загрязнённых сточных вод и др.;

- производить только рубки ухода за лесом.

Во втором поясе ЗСО запрещается :

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей,  животноводческих и птицеводческих предприятий;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Зоны санитарной охраны принимаются в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения».

Граница 1-го пояса ЗСО ОСВ принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и осветителей - 30 м;

- от водонапорной башни -10 м.

- от остальных помещений - не менее 15 м.

Должно предусматриваться также:

- выявление, тампонаж или восстановление старых, бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

- регулирование бурения новых скважин;

- выявление и ликвидация подземного складирования отходов и разработки недр земли.

На территории третьего пояса ЗСО предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2-му поясу ЗСО:

- регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- запрещение размещения складов с токсическими веществами и т.д.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения  в данном проекте не производится.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения, и сметная стоимость их реализации выполняется отдельным проектом при разработке проектной документауии на строительство сооружений водоснабжения.

Эти мероприятии и зоны санитарной охраны, должны быть выделены на местности (зона 1-го пояса) и соблюдаться для каждого конкретного источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Ширина санитарно-защитной полосы (СЗП) водоводов при прокладке с сухих грунтах принимается 10 м по обе стороны от крайних линий и 50 м – в мокрых грунтах. При прокладке водоводов по застроенной территории ширина санитарно-защитной полосы согласовывается с местным центром ГСЭН.  В пределах СЗП водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод: уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Мероприятия на первую очередь и расчетный срок:

Для очистки воды из скважины установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей.

Для очистки воды из шахтных колодцев использовать бытовые фильтры для очистки воды.

Разработать проекты зон санитарной охраны подземных водозаборов и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Необходимо вынести на местности зону ЗСО 1-го пояса – зона строгого режима. Существующие артскважины, зоны санитарной охраны которых не выдержаны, должны быть отключены от системы хоз-питьевого водоснабжения населенных пунктов и использоваться для производственных нужд животноводческой и промзоны.  Существующие артскважины, расположенные на территории населенных пунктов, зоны санитарной охраны которых окажутся не выдержанными по мере развития населенного пункта, заменяются новыми с соблюдением всех поясов зон санитарной охраны.

Необходимо выполнить обустройство существующих и проектируемых колодцев: поправить срубы, закрыть колодцы крышками, сделать планировку грунта вокруг колодцев и подходы к ним.

Сельскохозяйственные предприятия, объекты животноводства, зоны отдыха намечается обеспечивать водой за счет подземных вод. Бурение новых скважин для реконструируемых и проектируемых ферм;

Полив садово-огородных культур и зеленых насаждений предусматривается осуществить водой из близлежащих  речек, ручьев без названия и шахтных колодцев.

Выполнить детальный анализ текущего состояния в сфере водоснабжения каждого населенного пункта.

Выполнить тампонаж заброшенных, аварийных и структурно-картировочных скважин в целом по поселению.

Произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и всех водопользователей.

Провести химические анализы имеющейся воды по деревням и решить вопрос по очистке воды для использования ее для питьевых целей.

Проектируемые водозаборы и сети водопровода нанесены условно. При рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

Водопроводные сети

Магистральные кольцевые водопроводные сети выполняются из полиэтиленовых труб высокой плотности, рассчитанных на Ру = 1,0 МПа. Диаметр магистральных трубопроводов составляет: dУ 110 мм. Диаметр остальных участков, в том числе тупиковых составляет:  dУ  63 – 90 мм.

При разработке раздела водоснабжения проекта возможно применение стеклопластиковых высокопрочных труб, выпускаемых АО НТЦ  «Комикомпозит».  Продолжительность эксплуатации указанных труб определена  в 50 – 60 лет.

Водоразборные колонки предусматриваются в существующей части деревень.

На сети водопровода устраиваются железобетонные колодцы для установки запорной, выпускной и воздушной  (при необходимости) арматуры.

Для управления движением воды, защиты трубопроводов от вакуума, разбора воды из наружной сети водоснабжения проектом предусматривается использование водопроводной арматуры:

- запорно-регулирующей (задвижки);

- предохранительной (обратные клапаны, воздушные вантузы);

- водоразборной  (водоразборные колонки).

Противопожарные мероприятия.

Количество одновременных пожаров в населенных пунктах определено по табл.5  СНиП 2.04.02 – 84.  При численности населения  на расчетный срок  1,0тыс. человек количество одновременных пожаров - один расчетный пожар.

Наружное пожаротушение запроектировано с учетом требований п. 2.11 СНиП 2.04.02 – 84:

- из проектируемых пожарных водоемов для районов застройки на расчетный срок с проектируемым водопроводом с dу ( 100 мм .

Трехчасовой запас воды в резервуаре составляет

Q пож = 5х3,6х3 = 54 мз – при расходе 5 л/с в жилой зоне;

Q пож = 10х3,6х3 = 108 мз – при расходе 10 л/с предприятиях местной промышленности.

К установке рекомендуются пожарные резервуары емкостью 50, 100м3 по тип. проекту 901-5-21/70, установленные попарно ( при этом в каждом из них должно храниться не менее половины объема воды) с радиусом действия 100-150м при тушении пожара мотопомпами, 150-200м – при наличии автонасосов.

Для  небольших населенных пунктов возможно предусмотреть систему наружного пожаротушения из прудов или  рек  с устройством пирсов с организацией свободного подъезда пожарных машин в любое время года.

Существующие пожарные водоемы (водоисточники) сохраняются и при необходимости восстанавливаются.

Внутреннее пожаротушение в зданиях общественно-коммунального назначения осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий,  через установленные пожарные краны с цапкой и шланги (пожарные рукава).

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения и сметная стоимость их реализации определяются отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

Состав сооружений

Таблица 1.3.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сроки строительства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | в т. ч. на I очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 1. | Артезианские скважины | сооруж | 12 | 7 | с. Чуровское - д. Подгорный с подключением д. Игумново, д. Улошково, д. Пограево, д. Борисово; – д. Демсино-д. Слизово; – д. Малинуха – д. Речная Сосновка –пос. Береговой; – д. Селецкая. |
| 2. | Насос погружной скважинный марки ЭЦВ 6-6,3-125 производительн. 6,3 м3/час, напор 125м, Nдв.=4,5 кВт | компл. | 7 | 3 | -----"----- |
| 3 | Водонапорная башня системы Рожновского с объемом бака 25 м3 с высотой ствола 15 м в утепленном варианте исполнения. | сооруж | 1 | 1 | – д. Малинуха – д. Речная Сосновка –пос. Береговой – д. Селецкая. |
| 4 | Очистители кассетного типа фирмы БЕЛТКАНС-Н(ТЕХМА» | компл | 6 | 6 | с. Чуровское - д. Подгорный |
| 5. | Сети водопровода из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001* диаметром: 63-110мм | пог. м | 15 000 | 10 000 | ориентировочно |
| 6. | Полностью герметизированная безбашенная прямоточная система водоснабжения, реализованная в станциях подачи воды контейнерного типа «СКАТ» (Патент РФ №2308612) | компл | 1 | 1 | – д. Селецкая |
| 7. | Водонапорная башня кирпичная со стальным баком объемом 50 м3 с высотой ствола 18 м в утепленном варианте исполнения | сооруж | 1 | 1 | с. Чуровское |
| 8. | Ликвидационный тампонаж артезианских скважин | сооруж | 10 | 10 | с. Чуровское - д. Подгорный с подключением д. Игумново, д. Улошково, д. Пограево, д. Борисово; – д. Демсино-д. Слизово; – д. Малинуха – д. Речная Сосновка –пос. Береговой; – д. Селецкая. |

### 2. Водоотведение и санитарная очистка территории.

Существующее положение

На момент проектирования настоящего генплана в Чуровском сельском поселении существует система  канализации протяженностью 4,9 км с. Чуровское в удовлетворительном состоянии,  от жилой секционной и общественной застройки со сбросом на очистные сооружения канализации. Очистные сооружения канализации,  состоящие из 4 блоков КУ-50 и одного КУ-25, проектной мощностью 250 м3/сут, фактической производительностью 225м3/сут находятся в удовлетворительном состоянии. Имеется заглубленная КНС глубиной 4м, напором18м и производительностью 30м3/час с погружным насосом марки Педролло.

В жилой зоне усадебной застройки остальных населенных пунктов пользуются септиками  и уборными с выгребными ямами.

Нормы и объёмы водоотведения.

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с СП 32.13330.2012 (раздел 2 главы СНиП 2.04.03-85) «Канализация. Наружные сети и сооружения» и согласно СНиП II-32-74, с учетом понижающих коэффициентов:

- принимаем количество бытовых сточных вод и вод близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке в сельских населенных пунктах 50% от водопотребления (разницу списываем на безвозвратные потери);

- в  населенных пунктах с централизованной канализацией 100%;

- от объектов животноводства приняты по расходу воды с коэффициентом 30%, (разницу списываем на безвозвратные потери).

Данные по расчётному расходу сточных вод приведены в таблице XI.1.1. раздела. «Водоснабжение».

Проектное решение.

Данным проектом намечается централизованная неполная раздельная система канализации для всех развиваемых населенных пунктов, а именно: с. Чуровское - д. Подгорный с подключением смежных населенных пунктов - д. Игумново, д. Улошково, д. Пограево, д. Борисово; д. Слизово - д. Демсино; д. Малинуха – д. Речная Сосновка –пос. Береговой; д. Селецкая. Сточные воды отводятся по самотечно-напорным линиям на проектируемые ОСК, которые обеспечивают требуемую их очистку, после которой в соответствии с “Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами”.

В канализацию предусматривается прием сточных вод от жилых кварталов, а также стоки сельхозпредприятий и бытовые сточные воды животноводческих ферм.

В населенных пунктах с незначительным развитием  в проекте предлагается децентрализованная система канализации. Водоотведение усадебной застройки запроектировано для каждого дома на локальные очистные сооружения с расходом стоков не более 3 куб.м /сут или в герметичные септики при расходе бытовых стоков до 1 куб.м /сут с выпуском в фильтрующие колодцы. Возможен вариант вывоза на проектируемые очистные сооружения. Минимальное расстояние от сборника сточных вод до здания не менее 5-8 м.

В остальных населенных пунктах с малочисленным населением и не имеющих развития жилая застройка остается с септиками и выгребными ямами.

Исходя из среднесуточного водоотведения от населенных пунктов Чуровского сельского поселения (табл. ХI.1.1.), количество сточных вод, подлежащих полной биологической очистке,  с учетом непредвиденных затрат 20%,  составит:

1-я очередь строительства – 341,395 х1,20 = 409,68 куб.м /сут

расчётный срок – 658,665 х1,20 = 790,40 куб.м /сут

Сети бытовой канализации

Для отвода бытовых сточных вод от зданий  запроектировать самотечные сети канализации из асбестоцементных трубопроводов по ГОСТ 539-80 диаметром 150-300 мм или полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001. Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,30 м, с уклоном для труб диаметром до 150 мм – 0,008; для труб более 150 мм – 0,005.

При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63-75-90 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора.

Трассировка сетей должна быть произведена с учетом рельефа местности и места расположения ОСК, возможного максимального охвата канализируемой территории самотечными линиями при наименьших глубинах заложения. При невозможности самотечного отвода сточных вод к установке принимаются КНС с погружными электронасосами (один – рабочий, второй – резервный)

при глубине подводящего коллектора 3-5м.

Санитарно-защитные зоны

Станция биологической очистки сточных вод размещается за пределами жилой застройки населенных пунктов. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений канализации производительностью до 200 м3/сут до жилых домов составляет 150метров согласно табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Ориентировочный размер СЗЗ  у ЛОСК  мощностью до 200 куб.м/сут  равен 15 метров, у септика – 8 м, у КНС - 15 м,  в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и СП 32.13330.2012 (СНиП 2.04.03-85) «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.1.10, табл.1, прим.6.

Проектное предложение

Для уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо строительство новых и реконструкция старых очистных сооружений, строительство и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации, вывоз стоков из неканализованной застройки, оборудованной выгребами. Дальнейшее развитие промышленности и населенных пунктов должно осуществляться с одновременным развитием систем канализации и с очистными сооружениями.

Строительство канализации во всех перспективных населенных пунктах, а также в пунктах ограниченного развития с вывозом на близлежащие очистные сооружения позволит сократить количество неочищенных выпусков в водоемы района и на рельеф.

Очистные сооружения  для с. Чуровское - д. Подгорный с подключением перспективных населенных пунктов - д. Игумново, д. Улошково, д. Пограево, д. Борисово. (ОСК-1)

Проектируется общественная и усадебная застройка с централизованными сетями водоснабжения и канализации.  Существующая застройка подключается к централизованным сетям частично или с вывозом на очистные сооружения.  С учетом непредвиденных затрат 20%,  составит:

1-я очередь строительства –

(144,635+91,98+4,32+3,20) х1,20 = 292,97 куб.м /сут

расчётный срок –

(300,995+114,04+10,80+11,52) х1,20 = 524,83 куб.м /сут

Принимаем на 1-ю очередь расширение существующих ОСК со строительством блока очистных ОСК-1 мощностью 100,00 куб.м/сут,  на расчетный срок строительства блока очистных сооружений мощностью 200 куб.м/сут с доведением общей мощности до 525 куб.м/сут. Выпуск очищенных стоков - в р. Чуровка.

Способ подключения сетей к ОСК-1 принять при детальном проектировании деревни (самотечные, самотечно-напорные, напорные или с вывозом машинами ЖКХ).

Очистные сооружения  для д. Слизово - д. Демсино. (ОСК-2)

Проектируется общественная и усадебная застройка с централизованными сетями водоснабжения и канализации.  Существующая застройка подключается к централизованным сетям частично или с вывозом на очистные сооружения.  С учетом непредвиденных затрат 20%,  составит:

1-я очередь строительства – 60,64 х1,20 = 72,77 куб.м /сут

расчётный срок – 124,68 х1,20 = 149,62 куб.м /сут

Принимаем на 1-ю очередь строительство блока очистных ОСК-2 мощностью 100,00 куб.м/сут,  на расчетный срок строительства блока очистных сооружений мощностью 50 куб.м/сут с доведением общей мощности до 150 куб.м/сут. Место расположения ОСК-2 – ниже д. Слизово. Выпуск очищенных стоков сделать в ручей, впадающий в р. Имая.

Способ подключения сетей к ОСК-2 принять при детальном проектировании деревни (самотечные, самотечно-напорные, напорные или с вывозом машинами ЖКХ).

По второму варианту водоотведение усадебной застройки запроектировать для каждого дома на локальные очистные сооружения с расходом стоков не более 3 куб.м /сут или в герметичные септики при расходе бытовых стоков до 1 куб.м /сут с выпуском в фильтрующие колодцы. Возможен вариант вывоза на проектируемые очистные сооружения ОСК-1. Минимальное расстояние от сборника сточных вод до здания не менее 5-8 м.

Очистные сооружения  для д. Малинуха – д. Речная Сосновка –пос. Береговой (ОСК-3)

Проектируется общественная и усадебная застройка с централизованными сетями водоснабжения и канализации.  Существующая застройка подключается к централизованным сетям частично или с вывозом на очистные сооружения.  С учетом непредвиденных затрат 20%,  составит:

- 1-я очередь строительства –  27,93 х1,20 = 33,52 куб.м /сут

- расчётный срок 71,79 х1,20 = 86,15 куб.м /сут

Принимаем на 1-ю очередь строительство блока очистных ОСК-3 мощностью 50,00 куб.м/сут,  на расчетный срок строительства блока очистных сооружений мощностью 50 куб.м/сут с доведением общей мощности 100 куб.м/сут. Место расположения ОСК-3 – ниже д. Малинуха. Выпуск очищенных стоков сделать ниже д. Малинуха открытой канавой с выпуском в  Шекснинское водохранилище.

По второму варианту водоотведение усадебной застройки запроектировать для каждого дома на локальные очистные сооружения с расходом стоков не более 3 куб.м /сут или в герметичные септики при расходе бытовых стоков до 1 куб.м /сут с выпуском в фильтрующие колодцы. Возможен вариант вывоза на проектируемые очистные сооружения ОСК-1. Минимальное расстояние от сборника сточных вод до здания не менее 5-8 м.

Способ подключения сетей к ОСК-3 принять при детальном проектировании деревни (самотечные, самотечно-напорные, напорные или с вывозом машинами ЖКХ).

Очистные сооружения  для д. Селецкая. (ОСК-4)

Проектируется общественная и усадебная застройка с централизованными сетями водоснабжения и канализации.  Существующая застройка подключается к централизованным сетям частично или с вывозом на очистные сооружения.  С учетом непредвиденных затрат 20%,  составит:

- 1-я очередь строительства –  8,69 х1,20 = 10,43 куб.м /сут

- расчётный срок – 24,84 х1,20 = 29,81 куб.м /сут

Принимаем на 1-ю очередь строительство блока очистных ОСК-4 мощностью 10,00 куб.м/сут,  на расчетный срок строительства блока очистных сооружений мощностью 20 куб.м/сут с доведением общей мощности до 30 куб.м/сут. Место расположения ОСК-4– ниже д. Селецкая. Выпуск очищенных стоков сделать в р. Чуровка.

Способ подключения сетей к ОСК-4 принять при детальном проектировании деревни (самотечные, самотечно-напорные, напорные или с вывозом машинами ЖКХ).

По второму варианту водоотведение усадебной застройки запроектировать для каждого дома на локальные очистные сооружения с расходом стоков не более 3 куб.м /сут или в герметичные септики при расходе бытовых стоков до 1 куб.м /сут с выпуском в фильтрующие колодцы. Возможен вариант вывоза на проектируемые очистные сооружения ОСК-1. Минимальное расстояние от сборника сточных вод до здания не менее 5-8 м.

Проектируемые сети канализации нанесены условно. При рабочем проектировании возможно изменение трассы исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

После очистки сточных вод достигаются следующие показатели:

БПКполн.= 3 мг/л; взвешенные вещества – 3 мг/л; азот аммонийный – 0,4 мг/л; фосфаты – 0,2 мг/л; ПАВ – 0,5 мг/л; нефтепродукты – 0,05 мг/л.

В случае, если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: коагуляция, отстаивание, фильтрование на кварцевых фильтрах, хлорирование или  обработка очищенных стоков УФ.

Навоз от существующих животноводческих комплексов отводить в специальные навозоприемники (приемные резервуары), возводимые за пределами животноводческих зданий с последующим вывозом на поля после проведения предварительного компостирования навоза (НТП 17-99*).

В зоне усадебной застройки отвод дождевых вод решить открытой сетью, состоящей из уличных лотков (на территории общественных зданий), кюветов и канав вдоль улиц и дорог поселка. Соблюдение уклонов открытой ливневой канализации решается вертикальной планировкой территории села или деревни.

Все проектируемые очистные сооружения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии акта выбора участка.

Состав сооружений канализации

Таблица 2.1

| №№ п/п | Наименование сооружений | Един. измер. | Сроки строительства | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | 1-я очередь стр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Расширение существующей станции биологической очистки «Биокомпакт» на 100м3/сут до 325 м3/сут на 1 очередь а) с расширением до 525 м3/сут на расчетный срок. | Объект | 1 | 1 | с. Чуровское - д. Подгорный с подключением д. Игумново, д. Улошково, д. Пограево, д. Борисово; |
| 2. | Станция биологической очистки «Биокомпакт», 100м3/сут а) с расширением до 150м3/сут на расчетный срок.. | Объект | 1 | 1 | – д. Демсино- д. Слизово; |
| 3. | Станция биологической очистки «Биокомпакт», 50м3/сут а) с расширением до 100м3/сут на расчетный срок. | Объект | 1 | 1 | – д. Малинуха – д. Речная Сосновка –пос. Береговой; |
| 4. | Станция биологической очистки «Биокомпакт», 10м3/сут а) с расширением до 30м3/сут на расчетный срок. | Объект | 1 | 1 | – д. Селецкая. |
| 5. | Самотечные трубопроводы канализации д = 150-300мм | пог. м | 15 000,0 | 10 000,0 | ориентировочно |
| 6. | Канализационные насосные станции колодцевого типа | Объект | 4 | 4 | По одной на населенный пункт ориентировочно |
| 7. | Напорные нитки канализа-ции 2д = 63, 90 мм | пог. м | 2 000,0 | 1 000,0 | ориентировочно |

### 3. Теплоснабжение.

Существующее положение.

На момент разработки настоящего проекта Генерального плана сельского поселения Чуровское Шекснинского муниципального района Вологодской области насчитывалось 40 населённых пунктов, с количеством постоянно проживающих в них 2019 человек, в летний период население СП увеличивается на 414 человек (дачники).

Теплоснабжение населённых пунктов муниципального образования – децентрализованное.

Теплоснабжение жилой застройки преимущественно – печное, топливо – дрова, для газифицированных населенных пунтов – газовое, топливо природный газ.

Жилая многоквартирная застройка, а так же общественные и административные здания п.Подгорный и с.Чуровское снабжаются теплом от отдельностоящих центральных котельных, использующих в качестве топлива - природный газ.

Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты.

Перечень существующих котельных с технической характеристикой котлов и используемым видам топлива приведён в сводной таблице и представлен ниже.

Характеристика существующих котельных

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование котельных | Тип котлов | Кол-во × Тепло-производ-ть. Гкал/час | Топливо | Примеч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Котельная с.Чуровское | Братск 1Г Факел 1Г | 1х0,86 Гкал/ч 3х0,86 Гкал/ч | Прир.газ | Резерв 1,94 Гкал/ч |
| 2. | Котельная п.Подгорный | Братск 1Г | 4х0,86 Гкал/ч | Прир.газ | Резерв 2,16 Гкал/ч |
| 3. | Котельная школа-д/с д.Слизово | Baxi Slim | 2х45 кВт | Прир.газ | Резерв 45 кВт |

Существующие тепловые сети – преимущественно подземные, в двухтрубном исполнении, в непроходных каналах из различных материалов (кирпич, ж/бетон). Для транспортировки теплоносителя используются стальные теплоизолированные трубопроводы.  Параметры теплоносителя 95-70оС.

Протяженность тепловых сетей составляет 4,12 км в двухтрубном исчислении. Для существующих тепловых сетей предусмотрена 100% замена по истечении нормативного срока эксплуатации.

Проектные решения.

Проект раздела «Теплоснабжение» разработан в соответствии с техническим заданием на разработку раздела теплоснабжение и требованиями следующих документов:

- ГОСТ 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации";

- ГОСТ 21.605-82*. СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи.СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая  изоляция  оборудования  и  трубопроводов»

- СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения";

- Технических условий и технической документации на оборудование, арматуру и материалы заводов-изготовителей;

- СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

- ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия»;

- СНиП 23-01-99. «Строительная климатология»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Принятые проектные решения обеспечивают бесперебойное и безопасное
теплоснабжение и возможность оперативного ремонта систем теплоснабжения.

Проектом предусматривается развивать существующие системы теплоснабжения, а так же индивидуальные источники теплоснабжения для снабжения теплом проектируемой жилой застройки.

Основной вид топлива на 1 очередь и  расчетный срок для котельных и индивидуальных теплогенераторных частного сектора, газифицируемых населенных пунктов – природный газ, для прочих – твердое топливо (дрова).

Проектом предусмотрено:

- вывод существующих котельных п.Подгорный (на Р.С.) и с.Чуровское (на 1 очередь) из эксплуатации, с установкой взамен блочно-модульных котельных установок тепопроизводительностью по 1,505 и 1,72 Гкал/ч соответственно. Установки предназначены для подключения к существующим системам теплоснабжения;

- перспективная жилая застройка, газифицируемых населенных пунктов, оборудуется системами индивидуального поквартирного отопления и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей двухконтурного типа, работающих на природном газе. Теплопроизводительность теплогенераторов для поквартирных систем теплоснабжения определяется максимальной нагрузкой горячего водоснабжения.

- существующая усадебная застройка, газифицируемых населенных пунктов, с печным отоплением, оборудуются газовыми котлами по мере поступления заявок.

- теплоснабжение существующих жилых усадебных домов, не газифицируемых населенных пунктов, предусмотрено по существующей схеме от печного отопления.

Централизованным теплоснабжением обеспечивается жилая, общественная и административная застройка, присоединенная к существующим системам централизованного теплоснабжения.

Предприятия местной промышленности снабжаются теплом по существующей схеме от собственных источников теплоты, переводимых на работу на топливе – природный газ, по мере поступления заявок.

Оснащённость объектов сельского поселения отоплением и горячим водоснабжением на 1-ю очередь и расчетный срок, представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Оснащённость потребителей отоплением и ГВС |
| --- |
| Таблица 3.2 |
| № п/п | Виды потребителей | % потребителей |
|  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1. | Горячее водоснабжение потребителей: |  |  |
| а). | При наличии в квартирах газовых плит и газовых водонагревателей ГВС (2400 Мкал/год×чел) | 63% | 86% |
| б). | При наличии в квартирах газовых плит и централизованного горячего водоснабжения (970 Мкал/годчел) | 7% | 4% |
| в). | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного ГВС и ВПГ (1430 Мкал/год×чел) | 30% | 10% |
| 2. | Отопление потребителей: |  |  |
| а). | С газовыми двухконтурными или одноконтурными котлами (частный сектор) | 63% | 86% |
| б). | С централизованным отоплением | 7% | 4% |
| в). | С отоплением от собственных источников теплоты работающих на твердых видах топлива (дрова и проч.) | 30% | 10% |

Расчетные показатели теплопотребления:

Тепловые потоки для жилых зданий определены в соответствии с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади отапливаемых зданий.  Расчётные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99*.

Расчетные тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных и жилых зданий, снабжаемых теплом от центральных котельных или индивидуальных теплогенераторных, определены по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, категории и количества потребителей при следующих исходных данных:

| -- | продолжительность отопительного периода, сут/год. | 231 |
| --- | --- | --- |
| -- | температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, °С | -32 |
| -- | средняя температура воздуха для периода со среднесуточной температурой воздуха ниже или равной +8,0 гр.С., °С | -4,1 |
| -- | усредненная температура внутреннего воздуха для жилых отапливаемых зданий, °С | 20 |
| -- | укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление существующих жилых зданий на 1м2 общей площади, ккал/ч. | 150 |
| -- | укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление проектируемых 1-2эт. жилых зданий на 1м2 общей площади, ккал/ч. | 100 |
| -- | коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий | 0,25 |
| -- | Средняя за отопительный период норма расхода воды (55°С) на горячее водоснабжение в сутки на 1 чел., л | 105 |
| -- | укрупнённый показатель среднего теплового потока на ГВС на одного человека, ккал/ч. | 262 |
| -- | укрупнённый показатель среднего теплового на ГВС на одного человека с учетом общественных зданий, ккал/ч. | 323 |

Результаты расчётов тепловых нагрузок представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Расчётные тепловые нагрузки |
| --- |
| Таблица 3.3 |
| № п/п | Наименование | Един. измер. | Сроки строительства |
|  |  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 1. | Численность населения: |  |
| а). | Всего по |  | чел. |  |  | 2245 |  |  | 2900 |  |
| 2. | Обеспеченность жилым фондом: |  |
| а). | Всего по |  | м2 |  |  | 67350 |  |  | 101500 |  |
| б). | в т.ч., существующий жил. фонд |  | м2 |  |  | 32102 |  |  | 32102 |  |
| в). | в т.ч., проектируемый жил. фонд |  | м2 |  |  | 35248 |  |  | 69398 |  |
| 3. | Норматив площади на 1 чел. |  | м2/чел |  |  | 30,0 |  |  | 35,0 |  |
| 4. | Расчётные тепловые потоки на центр.теплоснабжение: |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Гкал/ч |  |  | 2,669 |  |  | 2,669 |  |
|  |  |  | (МВт) |  |  | 3,104 |  |  | 3,104 |  |
| б). | Максимальный на вентиляцию: |  | Гкал/ч |  |  | 0,400 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | (МВт) |  |  | 0,465 |  |  | 0,465 |  |
| в). | Максимальный на горячее водоснабжение: |  | Гкал/ч |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | (МВт) |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qв+Qгв |  | Гкал/ч |  |  | 3,069 |  |  | 3,069 |  |
|  |  |  | (МВт) |  |  | 3,569 |  |  | 3,569 |  |
| 5. | Расчётные тепловые потоки на индивидуальное теплоснабжение: |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Гкал/ч |  |  | 7,756 |  |  | 11,285 |  |
|  |  |  | (МВт) |  |  | 9,020 |  |  | 13,124 |  |
| б). | Максимальный на гор.водоснабжение: |  | Гкал/ч |  |  | 1,308 |  |  | 1,744 |  |
|  |  |  | (МВт) |  |  | 1,521 |  |  | 2,028 |  |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qгв |  | Гкал/ч |  |  | 9,064 |  |  | 13,029 |  |
|  |  |  | (МВт) |  |  | 10,541 |  |  | 15,153 |  |
|  | ВСЕГО по п. 4-5 |  | Гкал/ч |  |  | 12,133 |  |  | 16,098 |  |
|  |  |  | (МВт) |  |  | 14,111 |  |  | 18,722 |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Общая потребность в тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС общественных и жилых зданий на расчетный срок составит: – 18,72 МВт (16,1 Гкал/ч), в том числе на центр.теплоснабжение – 3,57 МВт (3,07 Гкал/ч), индив.теплоснабжение от автономных источников тепла – 15,15 МВт (13,03 Гкал/ч). Данные по расчётным тепловым нагрузкам необходимы для определения потребности групп потребителей в природном газе. |

Котельные установки.

Теплоснабжением от индивидуальных газовых теплогенераторных обеспечивается существующая и перспективная жилая застройка.

В качестве источников теплоты, для газовых теплогенераторных рекомендуется применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности, отвечающие следующим требованиям: суммарная теплопроизводительность теплогенераторов не должна превышать 100кВт при размещении в теплогенераторных и 35кВт - при размещении в кухнях; КПД не менее 89%; температура теплоносителя не более 95°С; давление теплоносителя до 1,0МПа; Фактическая мощность индивидуальных теплогенераторных принимается при рабочем проектировании. Работа теплогенераторных предусматривается на топливе – природный газ. Теплоноситель – вода с параметрами 80-60оС.

Централизованное теплоснабжение объектов осуществляется по существующей схеме - теплоноситель от источников теплоты по магистральным и внутриквартальным распределительным тепловым сетям подаётся в тепловые узлы существующих и проектируемых зданий, откуда распределяется  на нужды отопления, горячего водоснабжения или вентиляции.

В котельных следует предусмотреть современные газовые котлы, насосное оборудование, химводоподготовку и пр. оборудование, удовлетворяющее требованиям действующих нормативных документов.

Работа проектируемых котельных предусматривается на топливе – природный газ. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70оС.

Сводные данные по мощности котельных на 1-ю очередь и расчетный срок сведены в таблицу и представлены ниже.

Характеристика котельных

Таблица 3.4

| № п/п | Наименование котельных | Тип котлов | Кол-во×тепло-произв-ть. Гкал/час | Топл-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Блочная котельная установка. (Взамен сущ. Котельной с.Чуровское.) | Vieessmann Vitomax 100-LV | 2×0,86 | Газ | На 1оч |
| 2. | Блочная котельная установка (Взамен сущ. Котельной п.Подгорный.) | Vitomax 100-LV Vitoplex 300 | 1,505 | Газ | На Р.С. |
| 3. | Котельная школа-д/с д.Слизово | Baxi Slim | 2х45 кВт | Газ |  |

Тепловые сети.

Централизованное теплоснабжение объектов осуществляется по схеме: теплоноситель от источника теплоты по магистральным и внутриквартальным распределительным тепловым сетям подаётся в тепловые узлы подключаемых зданий, откуда распределяется  на нужды отопления, горячего водоснабжения и вентиляции. Работа котельной предусматривается на топливе – природный газ. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70оС.

Система централизованного теплоснабжения закрытая, двухтрубная, подающая одновременно теплоту на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Регулирование отпуска теплоты центральное качественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения - путем изменения на источнике теплоты температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Для трубопроводов тепловых сетей предусматриваются стальные электросварные трубы или бесшовные стальные трубы. В качестве альтернативы возможно использование гибких полимерных теплоизолированных труб повышенной надежности типа ИЗОПРОФЛЕКС®-А.

Прокладка теплосетей принята подземной, бесканальной, под проезжей частью в непроходных лотковых каналах марки КЛ по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87. Схема сети теплоснабжения –тупиковая.

На тепловых сетях предусматриваются тепловые камеры для установки отключающих устройств.

Проектом предусмотрена прокладка новых теплосетей от проектируемых котельных а так же замена существующих тепловых сетей находящихся в аварийном состоянии или с закончившимся сроком эксплуатации (включая вводы в здания).

Ниже в табличной форме приведены результаты расчётов строительства сооружений системы теплоснабжения.

| Состав сооружений системы теплоснабжения |
| --- |
| Таблица 3.5 |
| № п/п | Наименование сооружений | Един. изм. | Сроки строительства | Примеч. |
|  |  |  | Расчетный срок | В т.ч. 1-я очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Замена сущ. тепловых сетей на сети в ППУ изоляции | км | 2х4.12 | 2х2.06 |  |
| 2. | Строительство блочно-модульных котельных | соор. | 2 | 1 |  |

### 4. Газоснабжение.

Существующее положение.

На момент проектирования раздела «Газоснабжение» Генерального плана сельского поселения Чуровское Шекснинского муниципального района Вологодской области природный газ на территорию поселения подведен. Газифицированы следующие населенные пункты: с.Чуровское,  п.Подгорный, д.Слизово, имеющие установленные ГРП и газифицированные котельные.

Газоснабжение существующего жилого фонда не газифицированных населенных пунктов, осуществляется СУГ в баллонах по 50л. Балонный газ по ГОСТ 20448–90 доставляется автотранспортом из административного центра и используется только для целей пищеприготовления.

Проектное решение.

Раздел «Газоснабжение» выполнен  на основании технического задания на разработку схемы газоснабжения и в соответствии со схемой газификации, выполненной ОАО «Промгаз».

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих документов:

- ГОСТ 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации";

- ГОСТ 21.610-85 "Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи".

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- Свод правил "Газораспределительные системы" Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";

- ГОСТ 9.602-2005 "Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии";

- ПБ 12-529-03    "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления";

- «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»

- Технических условий и технической документации на оборудование, арматуру и материалы заводов-изготовителей;

Принятые проектные решения обеспечивают бесперебойное и безопасное
газоснабжение потребителей и возможность оперативного отключения газа.

Источник газоснабжения населенных пунктов – существующий межпоселковый газопровод от ГРС – «Шексна» - с.Талицы Кирилловского района. Низшая теплота сгорания – 8000 ккал/м3; плотность – 0,73 кг/м3.

Проектом предусмотрено:

- подземная прокладка межпоселкового ПЭ-газопровода высокого давления Г3 от точки подключения д.Слизово до проектируемого ПГБ – д.Чурилово Чебсарского СП (расчетный срок строительства);

- подземная прокладка подводящих ПЭ-газопроводов высокого давления Г3 от точек подключения в межпоселковый газопровод от ГРС п.Шексна до проектируемых ПГБ (ШРП) газифицируемых населенных пуктов – д.Малинуха – д.Речная  Сосновка (ПГБ), д.Селецкая (ПГБ), д.Игумново и п.Подгорный (ШРП), д.Дуброва (ШРП), перспективных жилых кварталов д.Слизово (ПГБ) – на расчетный срок;

- газоснабжение перспективных жилых кварталов с.Чуровское предусмотрено от существующего ГРПБ согласно ранее выполенного проекта планировки в  с.Чуровское.

- прокладка распределительных ПЭ-газопроводов низкого давления IV-й категории для газоснабжения проектируемой жилой и общественной застройки газифицируемых населенных пунктов.

- газоснабжение 2-х ГРУ проектируемых блочных котельных с.Чуровское и п.Подгорный.

- газификация природным газом Г1 проектируемой жилой застройки в газифицируемых населенных пунктах, существующей жилой застройки и предприятий сельхозназначения по мере поступления заявок;

Распределение природного газа предусматривается по двухступенчатой схеме:

- I ступень – газопроводы высокого давления Г3, II-й категории от ГРС Шексна до ПГБ с Pгаза от 0,3 до 0,6 МПа; Схема газоснабжения – тупиковая.

- II ступень – газопроводы низкого давления Г1, IV-й категории от ПГБ до потребителей с Pгаза  до 0,0035 МПа. Схема газоснабжения – тупиковая.

Всего схемой газоснабжения территории проекта планировки предусматривается строительство 3-х пунктов газорегуляторных блочных (ПГБ) в ограждении утеплённого контейнерного типа и 2-х пунктов газорегуляторных шкафного типа (ШРП), с обогревом, с основной и резевной линиями редуцирования, Рвых=0.003 МПа, с измерительным комплексом газа – полной заводской готовности; Газоснабжение 2-х блочных газовых котельных с ГРУ. Для перспективной жилой застройки предусматривается установка газовых плит ПГ-4 и двухконтурных газовых теплогенераторов мощностью по 24кВт.

Показатели потребления газа м3/год на 1 человека при теплоте сгорания 30 МДж/м3 (8000 ккал/м3) приняты по п. 3.12 СП 42-101-2003:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения –120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей- 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения –220.

В газифицируемых населенных пунктах предусматривается снабжать природным газом проектируемые и существующие жилые дома, коммунально-бытовые здания, котельные и сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Природный газ намечается использовать на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, пищеприготовления и технологические цели промпредприятий.

В прочих не газифицируемых населенных пунктах предусматривается сохранить существующую схему газоснабжения от привозных баллонов.

| Оснащённость потребителей видами газоснабжения |
| --- |
| Таблица 4.1 |
| № п/п | Виды потребителей | % потребителей |
|  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1. | Газоснабжение потребителей: |  |  |
| а). | Газоснабжение природным газом | 70% | 90% |
| б). | Газоснабжение СУГ | 30% | 10% |

На схеме газоснабжения газопроводы низкого давления не нанесены, диаметры и трассы прокладки газопроводов высокого давления нанесены согласно схемы газификации ОАО «Промгаз» и уточняются на стадии рабочего проектирования.

Для обеспечения крупных проектируемых котельных топливом – природный газ, к ним подводятся газопроводы ВД, для встроенных газовых котельных мощностью до 360кВт газопроводы НД. Для снижения давления газа до 0,3 МПа и менее, в соответствии с паспортными характеристиками котлов, в зданиях котельных предусматривается устройство редукционных установок – ГРУ.

Расчетные показатели потребности газа.

Согласно генерального плана расчётная численность населения составит:

- на 1 очередь –2245 человек, в летний период население увеличивается на 500чел. – дачники;

- на расчетный срок – 2900 человек, в летний период население увеличивается на 750чел. – дачники;

Норматив жилой площади м2 на 1 чел.  составит:

- на 1 очередь – 30 м2/чел;

- на расчетный срок – 35 м2/чел.

Расчетные показатели потребности СУГ (на 1 очередь и Р.С.).

Годовая потребность в сжиженном газе определена по формуле:

где, qo – укрупненный показатель потребления газа, м3/год на одного человека; m – количество жителей пользующихся газом, чел.

Норма потребления газа на коммунально бытовые нужды при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя, при газоснабжении СУГ – qo в тыс.ккал/год на 1 человека приняты по СП42-101-2003 в размере – 1380 тыс.ккал/год(чел.

Результаты расчёта годового потребления СУГ представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Расчетные показатели потребления СУГ |
| --- |
| Таблица 4.2 |
| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребит-ей, чел. | Годовой, тн/год | Годовой расход теплоты Гкал/год |
| 1. | Потребители СУГ |  | 1173,5 |  |  | 109,5 |  |  | 1274,4 |  |
|  |  |  | (1040,0) |  |  | (78,8) |  |  | (917,7) |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Значения в числителе указаны для 1 очереди, в знаменателе на (расчетный срок). Число жителей расчитано с учетом данных таблицы по оснащенности жителей видами газоснабжения и числа дачников. |

Расчетные показатели потребности в природном газе.

Население. Охват населения газоснабжением от сетей природного газа на 1- очередь строительства и расчетный срок принят согласно таблице Х.4.1

Предприятия торговли и бытового обслуживания. Годовые расходы газа на не производственные нужды предприятий торговли, бытового обслуживания приняты согласно п.3.13 СП42-101-2003 в размере 5% от суммарного расхода газа на индивидуально-бытовые нужды населения.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия.Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий  приняты на основе технологических норм расхода теплоты по объектам производства с учетом перспективного объема производства продукции.

Годовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных и жилых зданий, производственные нужды промпредприятий, снабжаемых теплом от центральных, автономных или индивидуальных котельных, определены по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, категории и количества потребителей при следующих исходных данных:

| -- | усредненный КПД централизованных систем теплоснабжения (центральная котельная + тепловая сеть). | 0,85 |
| --- | --- | --- |
| -- | усредненный КПД индивидуальных/встроенных котельных для частного сектора. | 0,9 |
| -- | годовой расход теплоты на приготовление кормов, подогрев воды для питья и санитарных целей для животных сельскохозяйственных предприятий принят, Мкал/год(к.р.с.; | 1100 |

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа  потребителями представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Годовые и максимально-часовые расходы природного газа |
| --- |
| Таблица 4.3 |
| № п/п | Наименование потребителей | Расход природного газа* |
|  |  | Годовой, тыс.м3/год | Коэф.час. максимума | Макс.час м3/час. |
| 1. | Индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пищи и подогрев воды) |  | 443,4 |  |  | 2012 |  |  | 220,4 |  |
|  |  |  | (762,3) |  |  | 2045 |  |  | (372,7) |  |
| 2. | Отопление и ГВС частных жил.домов от индивид.газовых котельных. |  | 1744,1 |  |  | 2570 |  |  | 678,7 |  |
|  |  |  | (3464,2) |  |  |  |  |  | (1347,9) |  |
| 3. | Прочие не производственные нужды предпр.торговли и быт.обслуж-я (5%). |  | 22,2 |  |  | 2012 |  |  | 11,0 |  |
|  |  |  | (38,1) |  |  | 2045 |  |  | (18,6) |  |
| 4. | Сосредоточенные потребители и котельные (в том числе): |  | 1404,3 |  |  | 2570 |  |  | 492,7 |  |
|  |  |  | (1587,6) |  |  |  |  |  | (523,8) |  |
| 4.1 | Центральные и отдельные котельные для групп жил. и общественных зданий |  | 1159,9 |  |  | 2570 |  |  | 451,3 |  |
|  |  |  | (1159,9) |  |  |  |  |  | (451,3) |  |
| 4.2 | Прочие котельные промпредприятий и сельскохозяйственных потребит-й |  | 244,4 |  |  | 5900 |  |  | 41,4 |  |
|  |  |  | (427,7) |  |  |  |  |  | (72,5) |  |
| 5. | ВСЕГО: |  | 3614,0 |  |  | - |  |  | 1402,8 |  |
|  |  |  | (5852,2) |  |  |  |  |  | (2263,1) |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: * значения в числителе указаны для 1 очереди, в знаменателе на (расчетный срок). |  |

Сети газопроводов.

Диаметры газопроводов высокого и низкого давлений определены ориентировочно согласно формуле 15 п.3.39 СП 42-101-2003. Схема и диаметры проектируемых газопроводов представлены в графической части проекта. Расчетные расходы газа по проектируемым котельным с ГРУ, ПГБ и ШРП представлены в графической части проекта и соответствуют значениям для расчетного срока строительства. Часть перспективной нагрузки «по природному газу» (10-15%) распределяется по существующим ГРП, ГРПБ.

Расчётной величиной для определения диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа, определённые исходя из годового расхода газа и коэффициента часового максимума каждой категорией потребителей отдельно.

При гидравлическом расчёте газовых сетей принято следующее:

- в сетях высокого давления II-кат.: начальное давление газа после ГРС – 0,6 МПа (изб.); конечное - перед ПГБ (ШРП) и котельными не менее – 0,35 МПа (изб.).

Для снижения давления газа в сетях низкого давления и поддержания его на заданном уровне предусмотрены пункты газорегуляторные блочные (ПГБ).

В схеме газоснабжения, при рабочем проектировании, предусмотреть возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ. Установку отключающих устройств следует предусмотреть в следующих местах:

на входе и выходе с газорегуляторных пунктов;

на распределительных газопроводах высокого давления для отключения отдельных участков.

Подземные газопроводы приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-95*. Надземные газопроводы приняты из стальных труб по ГОСТ 8732-78 ст.10. Детали стальных трубопроводов приняты в соответствии с ГОСТ 17375-2001 - ГОСТ 17379-2001. Отводы машинного гнутья выполнить по типу ОСТ 36-42-81 "Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые. Отводы гнутые". Детали полиэтиленовых трубопроводов приняты в соответствии с ГОСТ Р 52779-2007.

В качестве запорной арматуры на стальных трубопроводах могут применяться задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем или шаровые краны в соответствующем климатическом исполнении по ГОСТ 15150-69. Полиэтиленовые краны ПЭ газопроводов устанавливаются подземно, с выводом узла управления под ковер или в колодцах.

Сроки службы газопроводов:

- стальные газопроводы – 40 лет;

- полиэтиленовые газопроводов – 50лет;

- оборудование и запорная арматура – согласно паспортов.

Глубина заложения газопроводов принята от 1.0 до 1.3 м до верха трубы, при соблюдении условий, чтобы температура стенки трубы была выше минус 20°С в процессе эксплуатации при рабочем давлении.

Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с автомобильными дорогами категорий I-IV, а также с магистральными улицами и дорогами следует прокладывать в футлярах. Футляры должны соответствовать требованиям к прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство.

Надземные фрагменты газопровода окрасить в жёлтый цвет двумя слоями эмали по двухслойной грунтовке, предназначенной для наружных работ, при температуре воздуха - 55 град.

Соединение стальных труб между собой производится ручной электродуговой сваркой по ГОСТ 16037-80 электродами Э-50А марки УОНИ-13/55, полиэтиленовых - встык нагретым инструментом или при помощи деталей с ЗН.

Газовую арматуру устанавливать после ревизии, в соответствии с требованиями к классу герметичности "А" по ГОСТ 9544-93 "Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов".

Согласно Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000г. № 878 ( с последующими изменениями)  “Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей” для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трассы наружного газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0 метров с каждой стороны от оси газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10.0 метров от границ объекта.

- вдоль трасс межпоселковых газопрводов, проходящих по лесам и древесно- кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны  газопровода.

До начала строительства проектная документация должна быть согласована в установленном порядке, утверждена Заказчиком и зарегистрирована в территориальном органе Ростехнадзора России. До регистрации объекта в территориальном органе Ростехнадзора России проектная документация должна пройти экспертизу промышленной безопасности.

Ниже в табличной форме приведены результаты расчётов строительства сооружений газоснабжения.

Состав сооружений газоснабжения

Таблица 4.4

| № п/п | Наименование | Един. изм. | Сроки строительства | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный срок | В том числе I-я оч.стр-ва |  |
| 1. | Газопровод высокого давления Г3-II-кат Рг=0,3-0,6МПа | км | 12,0 | - | ПЭ трубы |
| 2. | Пункт газорегуляторный блочный (шкафной) с 2мя линиями редуцирования | объект | 3 . (2) | - | ПГБ. (ШРП) |
| 3. | Блочно-модульная газовая котельная с ГРУ | объект | 2 | 1 |  |

### 5. Электроснабжение.

Существующее положение.

Источником электроснабжения сельского поселения Чуровское Шекснинского муниципального района Вологодской области в настоящее время является:

ПС « Чуровская » –35/10 кВ, мощностью 2х2,5 МВА.

По территории сельского поселения Чуровское  проходят  магистральные линии электропередач: 10, 35 кВ.

ПС « Чуровская » –35/10 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-35 кВ находятся на балансе ПО "Череповецкие электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-запада" "Вологдаэнерго."

Распределение электроэнергии по населённым пунктам осуществляется линиями 10 кВ. Электроснабжение сельского поселения Чуровское  осуществляется от 42 существующих трансформаторных подстанций. Электроснабжение выполняется по III категории у КТП 10/0,4 кВ, есть резерв.

Перечень существующих КТП 10/0,4 кВ сельского поселения Чуровское

Таблица  5.1

| №№ п/п | Название КТП | Тип ТП | Тип тр-ра | Мощность тр-ров | Резерв мощности кВА | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 10 кВ Келбуй |
| 1 | Игумново | КТП | ТМ | 63 | 10 | д. Игумново |
| 2 | Дуброво | КТП | ТМ | 100 | 50 | д. Дуброво |
| 3 | Разбуй | КТП | ТМ | 63 | 10 | д. Разбуй |
| 4 | ЛМС | КТП | ТМ | 63 | 10 | д. Разбуй |
| 5 | АЗС | КТП | ТМ | 250 | 200 | с. Чуровское |
| 6 | Курья | КТП | ТМ | 100 | 30 | д. Курья |
| 7 | Селецкая | КТП | ТМГСУ | 100 | 20 | д. Селецкая |
| 8 | Зерноток | КТП | ТМ | 160 | 130 | д. Селецкая |
| 9 | Федорово | КТП | ТМ | 100 | 70 | д. Федорово |
| 10 | Келбуй | КТП | ТМ | 30 | 0 | д. Келбуй |
| 11 | Елесино | КТП | ТМ | 30 | 0 | д. Елесино |
| 12 | Бугры | КТП | ОМП | 10 | 0 | д. Бугры |
| ВЛ 10 кВ Встреча |
| 13 | Кукино | КТП | ТМ | 30 | 0 | д. Кукино |
| 14 | Норовка | МТП | ТМ | 63 | 10 | д. Норовка |
| 15 | Патрекичево | КТП | ТМ | 60 | 10 | д. Патрекичево |
| 16 | Пахомово | КТП | ТМ | 160 | 110 | д. Пахомово |
| 17 | Сенаж | КТП | ТМ | 100 | 90 | д. Демсино |
| 18 | К-с Демсино №1 | КТПП | ТМ | 400 | 200 | д. Демсино |
| 19 | К-с Демсино №2 | КТПП | ТМ | 400 | 200 | д. Демсино |
| 20 | Льноток | КТП | ТМ | 40 | 20 | д. Демсино |
| 21 | Демсино | КТП | ТМГСУ | 100 | 20 | д. Демсино |
| 22 | Мастерские | КТП | ТМ | 400 | 200 | д. Демсино |
| ВЛ 10 кВ им. Кирова |
| 23 | Ц. Усадьба №1 | КТПП | ТМ | 630 | 300 | с. Чуровское |
| 24 | Ц. Усадба №2 | КТПП | ТМ | 250 | 150 | с. Чуровское |
| 25 | Гаражи | КТП | ТМ | 160 | 160 | с. Чуровское |
| 26 | АВМ | КТПП | ТМ | 400 | 300 | с. Чуровское |
| 27 | Ферма | КТПП | ТМ | 630 | 400 | с. Чуровсое |
| ВЛ 10 кВ Малинуха-1 |
| 28 | Водозабор | КТП | ТМ | 50 | 30 | д. Сельца |
| 29 | Сельца | КТП | ТМ | 63 | 10 | д. Сельца |
| 30 | Васильево | КТП | ТМ | 50 | 10 | д. Васильево |
| 31 | Высоково | КТП | ТМ | 25 | 0 | д. Высоково |
| 32 | Деревня № 1 | КТП | ТМ | 250 | 100 | д. Малинуха |
| ВЛ 10 кВ Малинуха-2 |
| 33 | Береговая | КТП | ТМ | 100 | 20 | п. Береговой |
| 34 | Мышкино | КТП | ТМ | 63 | 10 | д. Мышкино |
| 35 | Лысково | КТП | ТМ | 63 | 10 | д. Лысково |
| 36 | К-с Гологузка | КТП | ТМ | 30 | 0 | д. Гологузка |
| 37 | Малинуха | КТП | ТМ | 250 | 200 | д. Малинуха |
| 38 | Деревня № 2 | КТП | ТМ | 250 | 100 | д. Малинуха |
| ВЛ 10 кВ СХТ |
| 39 | СХТ | ЗТП | ТМ | 630 | 350 | п. Подгорный |
| ВЛ 10 К-с Чуровский |
| 40 | Кормоцех | КТП | ТМ | 250 | 220 | с. Чуровское |
| 41 | К-с Чуровский №1 | КТПП | ТМ | 250 | 100 | с. Чуровское |
| 42 | К-с Чуровский №2 | КТПП | ТМ | 400 | 250 | с. Чуровское |

Проектное решение.

Электроснабжение сельского поселения Чуровское Вологодской области предусматривается выполнить согласно следующих документов, предоставленных для проектирования:

1. Задание на разработку градостроительной документации, утверждённое  главой администрации сельского поселения Чуровское;

2. Согласованная концепция территориального развития сельского поселения Чуровское;

3. Перечень трансформаторных подстанций на территории  сельского поселения  Чуровское;

4. Техническое задание для разработки телефонизации сельского поселения  Чуровское в составе генерального плана.

Генеральным планом сельского поселения Чуровское предусматривается возведение новых зданий и сооружений. В связи с этим  предусматривается возведение семь новых комплектных трансформаторных подстанций.

Вторая категория потребителей обеспечивается дизельными электростанциями (ДЭС). Питание проектируемых трансформаторных подстанций осуществляется  ВЛ-10 кВ; питание всех потребителей проектируемых районов села осуществляется ВЛИ-0.4 кВ, выполненной изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5.

Уличное освещение осуществляется светильниками ЖКУ-250 с натриевыми лампами ДНАТ-250 установленными на опорах ВЛИ-0.4 кВ.

По результатам расчета электрических нагрузок электроснабжение сельского поселения Чуровское  будет осуществляться от 42 существующих КТП-10/0,4кВ и 7 проектируемых КТП 10/0,4кВ.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторов представлен в таблице XI.5.2. При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (изд.7), РД 34.20.-185.-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213, СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Рекомендации по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» Часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественных и коммунальных зданий приняты по паспортам типовых и индивидуальных проектов. Трансформаторные подстанции 10/0,4 располагаются в центре нагрузок с учетом наиболее экономичного расположения сетей 10 и 0,4 кВ для электропитания потребителей на уровне перспективных норм. Характеристики новых ВЛ-10кв и ТП-10/0,4; их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут уточняться при конкретном проектировании.

В данном проекте мощность ТП 10/0,4 кВ, питающих  проектируемые промышленные зоны, взята исходя из укрупнённых показателей.

В связи со значительным ростом электрических нагрузок должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

1. Применение автономных источников электропитания (ДЭС) для обеспечения категорийности электроснабжения соответствующих объектов.

2. Замена линий 0,4 кВ, где это необходимо.

3. Реконструкция фидеров 10 кВ, питающих поселение.

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

Основные показатели

Таблица 5.2.

| № п/п | Наименование | Проектируемые ТП |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (кВа) | 1428,9 | 1588,9 |
| 2. | Установленная мощность трансформаторов, кВа | 1860,0 | 2110,0 |

Расчет электрических нагрузок.                                                                 Таблица 5.3.

| № п/п | Наименование потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэф. несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф.мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | I оч. | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | Cos | I очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| д. Слизово |
|  | КТП Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона | Инд. проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 200,0 | 200,0 | 0,8 | 0,8 | 160,0 | 160,0 | 0,92 | 173,9 | 173,9 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,9 | 173,9 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,6 | 182,6 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 | 1х250 |
|  | КТП Слизово-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд. проект | 45 | 45 | 45 | 45 | 270,0 | 270,0 | 1 | 1 | 270,0 | 270,0 | 0,96 | 281,3 | 281,3 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 0,85 | 5,88 | 5,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,2 | 327,2 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,5 | 341,5 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 | 1х400 |
| д. Демсино |
|  | КТП Демсино-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы 5.2.

| № п/п | Наименование потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф. мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | I оч. | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | I оч. | Расч. срок | Cos | I очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд. проект | 20 | 20 | 20 | 20 | 100,0 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | 0,96 | 104,2 | 104,2 |
| 2. | Магазин | Инд. проект | 1 | 1 | 1 | 20 | 10,0 | 10,0 | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 | 0,96 | 10,4 | 10,4 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 0,85 | 5,88 | 5,88 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,2 | 120,2 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х160 | 1х160 |
| с. Чуровское |
|  | КТП Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона | Инд. проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 200,0 | 200,0 | 0,8 | 0,8 | 160,0 | 160,0 | 0,92 | 173,9 | 173,9 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,9 | 173,9 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,6 | 182,6 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 | 1х250 |
|  | КТП Чуровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд. проект | 60 | 60 | 60 | 60 | 210,0 | 210,0 | 1 | 1 | 210,0 | 210,0 | 0,96 | 218,8 | 218,8 |
| 2. | Магазин | Инд. проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 8.0 | 0,8 | 0,8 | 6,4 | 6,4 | 0,92 | 6,95 | 6,95 |
| № п/п | Наименование потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф. мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
|  |  |  | I оч. | Расч. срок | I оч. | Расч. срок | I оч. | Расч. срок | I оч. | Расч. срок | I оч | Расч. срок | Cos | I очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2.5 | 0,85 | 2,94 | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,7 | 248,7 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,1 | 261,1 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 | 1х400 |
|  | КТП Улошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 45 | 45 | 45 | 45 | 270,0 | 270,0 | 1 | 1 | 270,0 | 270,0 | 0,96 | 281,3 | 281,3 |
| 2. | Магазин | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 8.0 | 0,8 | 0,8 | 6,4 | 6,4 | 0,92 | 6,95 | 6,95 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 0,85 | 5,88 | 5,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,2 | 327,2 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,5 | 341,5 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 | 1х400 |
| д. Селецкая |
|  | КТП Селецкая-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 30 |  | 30 |  | 150,0 |  | 1 |  | 150,0 | 0,96 |  | 150,0 |

| № п/п | Наименование потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф. мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | I оч. | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | I оч. | Расч. срок | Cos | I очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,94 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,6 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 |

Загрузка трансформаторов 75%

### 6. Телефонизация. Телевидение.

Телефонизация.

Телефонизация осуществляется от АТС, расположенной в с. Чуровское, марки Si-3000, монтированная ёмкость 192 номера и АТС, расположенной в д. Слизово, марки Si-3000, монтированная ёмкость 64 номера. Потребность телефонов по жилой зоне на основании нормативов должна составить 300 телефонов на 1000 жителей для первой очереди строительства и 500 телефонов на расчетный срок. Для приема телепередач первой и второй программы необходимо устанавливать на зданиях телеантенны типов АТКГ(В)  и  АТИГ.

Распределительную телефонную сеть предполагается монтировать кабелями ТППэп3 , соответствующих сечений. Абонентские радиотрансляционные линии рекомендуется монтировать стоечными, а в случае целесообразности использовать опоры ВЛ-380/220в.

Требуется установка нескольких вышек мобильной связи, для охвата всего поселения мобильной связью.

Телевидение.

В настоящее время на всей территории сельского поселения Чуровское возможен прием 3 программ эфирного телевизионного вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания в поселении должно вестись в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания;

- развития систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства;

- развитие систем спутникового телевидения.

## IV. Технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Чуровское. (внесены изменения)

Таблица.1.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Сущ. положение (по утвержденному генплану) | Расчетный срок (до 2034 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Территория |
| 1.1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах в том числе территории: | га | 16557,0 | 16557,0 |
| 1.2. | населенных пунктов: | га | 837,33 | 837,33 |
| 1.3. | промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения: из них: | га | 305,16 | 335,66 |
| 1.5. | земли сельхозназначения | га | 13980,73 | 13950,23 |
| 1.6. | земли лесного фонда | га | 0 | 0 |
| 1.7. | земли особо охраняемых природных территорий | га | 0 | 0 |
| 1.8. | земли запаса | га | 1433,78 | 1433,78 |
| 1.9. | земли водного фонда | га | 0 | 0 |
| 2. Население |  |
| 2.1. | Численность населения постоянного | чел. | 2019 | 2900 |
| 2.2. | Возрастная структура: | % |  |  |
|  | 1) дети до 2 лет |  | 2,13 | 2,13 |
|  | 2) дети от 3 до 6 лет |  | 3,81 | 3,81 |
|  | 3) дети от 7 до 17 лет |  | 7,68 | 7,68 |
|  | 4) население в трудоспособном возрасте (мужчины от 18 до 60 лет, женщины от 18 до 55 лет) |  | 62,4 | 62,4 |
|  | 5) население старше трудоспособного возраста |  | 20,46 | 20,46 |
| 2.3. | Средний состав семьи | чел/семья | 2,7 | 2,7 |
| 2.4. | Число семей | семья | 749 | 1074 |
| 3. Жилищный фонд |  |
| 3.1. | Жилищный фонд | тыс.кв.м. | 49,996 | 127,75 |
| 3.2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м./чел | 15,87 | 35 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |
| 4.1. | Дом культуры, клуб | мест | 206 | 1106 |
| 4.2. | Детские дошкольные учреждения – всего/1000 чел. | мест | 97 | 162 |
| 4.3. | Общеобразовательные школы – всего/1000 чел. | мест | 281 | 281 |
| 4.4. | ФАП | единиц | 4 | 4 |
| 4.5. | Скорая помощь | единиц | - | 1 |
| 4.6. | Молочная кухня | единиц | - | 1 |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли | кв.м. | 1028,0 | 1188,0 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания | мест | - | 25 |
| 4.9. | Физкультурно-оздоровительные сооружения | кв.м. | - | 800 |
| 4.10. | Спортивные площадки | единиц | 1 | 3 |
| 4.11 | Аптека | единиц | - | 1 |
| 4.12. | Административные здания в ведении организации и частных лиц | единиц | 4 | 4 |
| 4.13. | Гостиница | мест | - | 25 |
| 4.14. | Отделение связи | единиц | 2 | 2 |
| 4.15. | Пожарная часть | единиц | - | 1 |
| 5. Объекты специального назначения |  |
| 5.1. | Кладбища традиционного захоронения | га | 4,1 | 4,1 |
| 5.2. | Полигон ТБО | единица | 1 | 1 |
| 5.3. | Скотомогильники | га | 0,06 | 0,06 |

* по данным администрации сельского поселения